РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН

ДУМА

ШЕБЕРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

*****************************

с. Шеберта, улица Трактовая 2                                                                 тел.  8(39557)2-11-30

от 29 февраля 2016 года № 128

Об утверждении местных нормативов

градостроительного проектирования

Шебертинского муниципального образования

Нижнеудинского района  Иркутской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 6 Устава Шебертинского муниципального образования, постановлением администрации Шебертинского муниципального образования – администрации сельского поселения № 119 от 29.12.2014 г. «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования», Дума Шебертинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской  области:

1.1 Приложение № 1 -Основная часть. Правила и область применения,

1.2. Приложение №2 - Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования).

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике Шебертинского сельского поселения».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы Шебертинского

муниципального образования                                                         В.А Никулина

Глава Шебертинского

муниципального образования                                                         В.А Никулина

Заказчик проекта:

Заказчик проекта:

Администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Земельные Ресурсы»

Том I

Основная часть

Правила и область применения

Местные нормативы градостроительного проектирования

Шебертинского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области

Директор                                                     Н.В. Латкина

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения	3

Правила и область применения	3

Область применения Местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования	3

Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования	3

Основная часть	3

Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства	3

Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения	3

Раздел III. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий под объектами производственного назначения	3

Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны	3

Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры	3

Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры	3

Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории	3

Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий	3

Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	3

Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения	3

Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения	3

Раздел XII. Городские леса	3

# Термины и определения

В целях настоящих нормативов используются следующие основные термины и определения:

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

градостроительная документация - обобщенное наименование документов территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, документов градостроительного зонирования муниципальных образований и документации по планировке территорий муниципальных образований, иных документов, разрабатываемых в дополнение к перечисленным, в целях иллюстрации или детальной проработки принятых проектных решений и с проработкой архитектурно-планировочных решений по застройке территории, разрабатываемых на профессиональной основе;

задание на проектирование (градостроительное задание) - документ, содержащий требования к составу, содержанию и последовательности выполнения работ по разработке проектов градостроительной документации, а также к их качеству, порядку и условиям выполнения в составе контракта (договора) на разработку проектов;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства;

группа населенных пунктов – два и более населенных пункта, объединенных в группу по одному или нескольким признакам – численность, размер, расположение относительно других населенных пунктов.

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного Кодекса, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области – градостроительные нормы, утвержденные Постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2014 № 712-пп, действующие на всей территории Иркутской области и обязательные к применению. Разработка нормативов градостроительного проектирования городских и сельских поселений, муниципальных районов, городских округов Иркутской области осуществляется с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

зоны межрайонного обслуживания – установленные региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области территории, схожие по климатическим, экономическим, географическим и иным признакам;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма;

многопрофильные учреждения – учреждения с широким спектром услуг, специализирующиеся по нескольким направлениям;

объект капитального строительства– здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);

улично-дорожная сеть - объект транспортной инфраструктуры, являющийся частью территории поселений и городских округов, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, упорядочения застройки и прокладки инженерных коммуникаций (при соответствующем технико-экономическом обосновании), а также обеспечения транспортных и пешеходных связей территорий поселений и городских округов как составной части их путей сообщения;

учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

| Используемые сокращения |
| --- |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СП | свод правил |
| ГОСТ | государственные стандарты |
| ПУЭ | правила устройства электроустановок |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |

# Правила и область применения

# Область применения Местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования

Местные нормативы градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования разработаны в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения населения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения поселения и расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в местных нормативах градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования применяются при подготовке (корректировке) генерального плана поселения, проектов планировки территории, правил землепользования и застройки.

Местные нормативы являются обязательными:

- для органов местного самоуправления Шебертинского муниципального образования при осуществлении полномочий в области градостроительной деятельности по подготовке и утверждению:

- генерального плана поселения, изменений в генеральный план;

- документации по планировке территории;

- условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в пределах своей компетенции);

- условий аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории;

- для победителей аукционов:

- на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона);

- на право заключения договоров о развитии застроенной территории (в случае наличия соответствующих требований в условиях аукциона и договорах о развитии застроенных территорий);

- для разработчиков проектов генерального плана поселения, изменений в генеральный план, документации по планировке территории.

В случае утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека выше, чем минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в местных нормативах, для территорий нормирования в пределах Шебертинского муниципального образования применяются соответствующие региональные нормативы градостроительного проектирования.

Значения местных нормативов учитываются при подготовке:

- решений о внесении изменений в градостроительные регламенты, установленные Правилами землепользования и застройки в Шебертинском муниципальном образовании;

- заключений комитета архитектуры и строительства о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

# Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость, прочие характеристики), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования распространяется на всю территорию сельского поселения, где имеются или планируются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения.

Согласно Федеральному закону "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, решение вопросов местного значения по отдельным объектам нормирования относится к полномочиям муниципального района. Тем не менее, законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района и уставами поселений за поселениями могут закрепляться другие вопросы из числа вопросов местного значения муниципального района. Кроме того органы местного самоуправления муниципального района вправе передавать осуществление части своих полномочий по решению вопросов местного значения органам местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района.

# Основная часть

# Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства

- Норматив жилищной обеспеченности

При определении параметров планируемого развития функциональных жилых зон принимается следующий расчетный показатель минимально допустимого уровня жилищной обеспеченности Шебертинского муниципального образования –16 кв.м/чел общей площади жилых помещений на одного человека.

Общежитиями (не менее) – 6 м².

Примечание: расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

- Норматив элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки

Расчетный показатель минимально допустимого размера элемента планировочной структуры (квартала) для размещения объектов жилой застройки, согласно СП 42.13330 .2011 Градостроительство.

Расчетный показатель минимально допустимого размера элемента планировочной структуры (квартала) для размещения объектов жилой застройки Шебертинского муниципального образования – 5 га.

- Норматив размера земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный жилой дом или квартиру в зависимости от типа жилых домов

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства принимаются в соответствии с законами Иркутской области № 63-оз от 10 декабря 2003 г. (в редакции от 30.04.2015 г.) и № 8-оз от 12 марта 2009 г. (в редакции от 11 марта 2015 г.) и приводятся в таблице.

Таблица 1

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | Минимальные | Максимальные |
| Индивидуальный жилой дом, двухквартирный жилой дом с приусадебными участками | 0,04 | 0,20 |
| Двух-, многоквартирный жилой дом с приквартирным земельным участком | 0,04 | 0,20 |

- Норматив распределения жилищного строительства по типам жилья и этажности жилой застройки следует рассчитывать в соответствии со следующими показателями

Распределение объектов жилищного строительства по типам и этажности жилой застройки определено с учетом существующей структуры жилой застройки муниципального образования и проектируемой жилой застройки, в соответствии с утвержденным генеральным планом Шебертинского муниципального образования.

Таблица 2

| Вид строительства | Доля в суммарном жилищном строительстве не менее, % |
| --- | --- |
| Индивидуальное жилищное строительство | 100 |

- Интенсивность использования территорий жилых зон

Интенсивность использования территорий жилых зон складывается совокупно из следующих показателей:

− коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона);

− коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона). Таким образом, чем выше каждый из коэффициентов, тем менее объект капитального строительства обеспечен территорией для его последующей эксплуатации.

Правила землепользования и застройки устанавливают максимальный процент застройки в данной территориальной зоне любого земельного участка (но не квартала или микрорайона).

Таблица 3

| Жилая зона | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 0,4 |
| Малоэтажные жилые дома блокированной застройки | 0,3 | 0,6 |
| Малоэтажные жилые дома | 0,35 | 0,7 |

Примечание:

В соответствии с пунктом 5.4 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (далее — СП 42.13330.2011).Территории жилой зоны формируются в виде следующих элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки, га:

группа жилых домов — до 5;

микрорайон (квартал) — от 5 до 60;

жилой район — от 60 до 250

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности муниципальным жилищным фондом и максимального допустимого значения его территориальной доступности

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимы уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Учётная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 16 | Не нормируется |
| 2 | Норма предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма | м² общей площади / 1 чел.** | 18 | мин*** | 60 |
| 3 | Норма предоставления площади служебного жилого помещения | м² общей площади / 1 чел.** | 18 | мин*** | 60 |
| 4 | Норма предоставления площади жилого помещения в общежитиях | м² общей площади / 1 чел.** | 6 | мин*** | 60 |
| 5 | Норма предоставления площади жилого помещения маневренного фонда | м² общей площади / 1 чел.** | 6 | мин*** | 60 |

** - на одного человека из числа граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или - на одного человека, имеющего право на предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Иркутской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

*** - 60-минутная транспортная доступность до места работы, в случае если проживающие работают на территории поселения.

- Нормативы расстояний от окон жилых помещений

В территориальных зонах индивидуального жилищного строительства и предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – не менее 10 м. Расстояние от границы участка должно быть до стены жилого дома – не менее 3 м; построек – не менее 1 м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м (в соответствии с пунктом 7.1 и 7.3 СП 42.13330.2011).

Таблица 5

| Площадки | Удельный размер площадки, кв.м./чел | Средний размер одной площадки, кв.м. | Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 30 | 12 |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 15 | 10 |
| Для занятий физкультурой | 1,5-2,0 | 100 | 10-40 |
| Для хозяйственных целей | 0,3-0,4 | 10 | 20 |
| Для выгула собак | 0,1-0,3 | 25 | 40 |
| Для стоянки автомашин | 0,8 | 10,6 | 10-15 |

Примечания:

1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100 м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20 м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.

Сараи для скота и птицы, размещаемые в пределах жилых зон, должны содержать не более 30 блоков; их следует предусматривать на расстоянии (в метрах) от окон жилых помещений дома, при количестве блоков: до 2 блоков - 15 м; от 3 до 8 блоков - 25 м; от 9 до 30 блоков - 50 м.

Примечание. Сарай - общее название крытых неотапливаемых нежилых помещений для хранения различного имущества, содержания скота либо хранения сена. Блок сараев - набор хозяйственных построек, которые в установленном порядке могут возводить застройщики на предоставляемых им в пользование приусадебных земельных участках, определяется в зависимости от типа приусадебного хозяйства.

Площадь объектов (кв.м.):

Помещения для содержания скота и птицы:

- с максимальным набором помещений 40,0;

- со средним набором помещений 20,0;

- с минимальным набором помещений 10,0;

- помещение для хранения грубых кормов (площадь чердака над помещением для содержания скота) 40,0;

- хозяйственное помещение для приготовления кормов 20,0;

- сарай для сохранения хозяйственного инвентаря и твердого топлива 15,0;

- хозяйственный навес 15,0;

- гараж для личной автомашины 18,0;

- летняя кухня 10,0;

- погреб 8,0;

- баня 12,0;

- летний душ 4,0;

- уборная с мусоросборником 3,0;

- теплица 20,0.

Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота и птицы в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами следует принимать не более 800 квадратных метров.

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки следует принимать в соответствии со значениями, приведенными в таблице.

Таблица 6

| Минимальное расстояние от помещений (сооружений) до объектов жилой застройки, метров | свиньи | коровы, бычки | овцы, козы | Кролики матки | птица | лошади | нутрии, песцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | до 5 | до 10 | до 30 | до 5 |
| 20 | до 8 | до 15 | до 20 | до 45 | до 8 |
| 30 | до 10 | до 20 | до 30 | до 60 | до 10 |
| 40 | до 15 | до 25 | до 40 | до 75 | до 15 |

При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

Примечания.  Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников следует принимать по таблице.

Таблица 7

|  | Расстояние до границ соседнего участка, м |
| --- | --- |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 3,0 |
| от бани, гаража и других построек | 1,0 |
| от стволов высокорослых деревьев | 4,0 |
| от стволов среднерослых деревьев | 2,0 |
| от кустарника | 1,0 |

Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке следует принимать по таблице

Таблица 8

|  | Расстояние от красной линии (не менее) |
| --- | --- |
|  | улиц | проездов |
| от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома | 5 | 3 |
| от хозяйственных построек | 5 | 5 |

- Норматив размера площадок общего пользования внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов различного назначения

Таблица 9

| Вид площадки | Площадь не менее, кв.м |
| --- | --- |
| Для игр детей, на одного жителя, в том числе, общий размер площадки: до трёх лет в т. ч. совместно с площадкой отдыха взрослых от трёх до 7 лет в т. ч. совместно с площадкой отдыха взрослых от 7 до 12 лет от 12 до 16 | 0,5 50 80 70 150 100 900 |
| Для отдыха взрослых, на одного жителя общий размер площадки | 0,2 50 |
| Для занятий спортом, в т. ч. для детей от 3 до 7 лет (на 75 детей) для детей от 7 до 16 лет (на 100 детей) | 150 250 |
| Для установки мусоросборников | Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 |
| Для выгула собак для дрессировки собак | 600 2 000 |
| Для стоянок автомобилей | 25 |

Примечание:

на внутридворовых территориях многоквартирных домов размещение сараев, гаражей не допускается. Исключение: размещение гаража для инвалида, если за пределами внутридворовой территории в радиусе доступности разместить гараж невозможно.

- норматив площади земельных участков под строительство гаражей в жилой зоне

Таблица 10

| Вид гаража | Площадь участка на 1 машиноместо, м2 |
| --- | --- |
| 1-этажный | 30 |
| 2-этажный | 20 |

# Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

- Норматив площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

Таблица 11

| Наименование объекта | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | На одно место при вместимости дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ): до 100 – 40 м2 более 100 – 35 м2 | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать не менее 7,5 м2 на 1 место; для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м. |
| Общеобразовательные учреждения | При вместимости, учащихся: от 40 до 400 – 50 кв.м на 1 уч. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона или ближайших жилых кварталов. |
| Поликлиника | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 0,2 га |  |
| Аптеки | I-II группа - 0,3 га | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс.чел | Физкультурноспортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории |
| Объекты культуры | По заданию на проектирование |  |

- Норматив обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования. Норматив радиуса обслуживания детских дошкольных, общеобразовательных учреждений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Шебертинского муниципального образования.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

- Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (количество мест на 1 тыс. чел.) – 51 место.

Таблица 12

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%. | На одно место при вместимости учреждений: до 100 мест – 35 кв.м; св. 100 – 40 кв.м. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 кв.м.; для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м.. |

Примечание:

1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

- Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (количество мест на 1 тыс. чел.) – 147 мест.

Таблица 13

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - неполным средним образованием 100% детей; - средним образованием (10-11 кл.) – 75% детей при обучении в одну смену. | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 50 кв.м; от 400 до 500 - 60 кв.м; от 500 до 600 - 50 кв.м; от 600 до 800 - 40 кв.м; от 800 до 1100 - 33 кв.м. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. |

Примечания:

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий населенных пунктов для зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с учетом транспортной доступности – 500 м.

Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий населенных пунктов:

- зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;

- допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени

- не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

- Норматив обеспеченности объектами спортивного физкультурно-оздоровительного назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Шебертинского муниципального образования.

Таблица 14

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимы уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Спортивные комплексы | м² площади пола на 1000 чел | 60-80 | мин. | 30 |
| 2 | Плавательные бассейны | м² площади пола на 1000 чел | 20-25 |  |  |
| 3 | Стадионы | объект на поселение | 1 |  |  |

- Норматив обеспеченности объектами здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Шебертинского муниципального  образования.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения.

Таблица 15

|  | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | посещений в смену на 1 тыс. чел. . | 18,2 | мин. | 15 |
| Больничные учреждения | койко-мест на 1 тыс. чел. | 13,5 | мин. | 60 |
| Станции скорой медицинской помощи | автомобиль на 5 тыс. чел | 1 | мин. | 15 |
| Аптеки | объект на населенный пункт | 1 | м | 300 |

- Норматив обеспеченности объектами общественного питания, бытового обслуживания и торговли

Таблица 16

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | в том числе | 7 | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. |
|  | для обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | для обслуживания предприятий | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 60 | кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг в смену. |
|  | для обслуживания населения | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5-1,0 га |  |
|  | фабрики-прачечные | 40 |  |  |  |
| Химчистки | в том числе | 3,5 | кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,51-1,0 га |  |
|  | фабрики-химчистки | 2,3 |  |  |  |
| Бани |  | 7 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |

- Норматив обеспеченности предприятиями торговли- магазины, рынки и прочее

Таблица 17

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 300 | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Торговые центры поселения с числом жителей, тыс. чел.: до 1 тыс.чел. – 0,1 - 0,2 га на объект; св.1 до 3 – 0,2-0,4 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| Продовольственные | 100 |  |  |  |
| Непродовольственные | 200 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | 40 | кол. мест на 1 тыс.чел. | На 100 мест, при числе мест: до 50 кв.м – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |

- Норматив обеспеченности объектами культуры, культовыми зданиями

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения и культовых зданий для населения Шебертинского муниципального образования.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства.

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Муниципальные библиотеки | Объект | 1 | мин. | 30 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 5 |  |  |
| 2 | Муниципальные музеи | Объект | 1 | Не нормируется |
| 3 | Муниципальные архивы | Объект | 1 |  |
| 4 | Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 | мин. | 30 |
| 5 | Культовые здания* | Объект на 1 тыс. верующих | 7,5 | мин. | 30 |

- Норматив обеспеченности общественными уборными

Норматив обеспеченности общественными уборными составляет 1 прибор на 1 тыс. чел.

# Раздел III. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий под объектами производственного назначения

- Норматив ширины полосы озеленения санитарно-защитных зон производственного назначения

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон в производственных зонах следует принимать в зависимости от ширины зоны:

Таблица 19

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия, м | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 300 | 60 | % |
| св. 300 до 1000 | 50 | % |
| св. 1000 до 3000 м | 40 | % |

Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной территории сельского поселения, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

- Норматив санитарно-защитной зоны от железной дороги

Величина санитарного разрыва от железной дороги до жилой зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений, но не менее 100 м. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330 возможно снижение санитарного разрыва до 50 м.

- Норматив смешанной производственно-жилой зоны (производственно-общественно-деловой

Таблица 20

| Условие | Величина |
| --- | --- |
| Размер земельного участка производственного назначения не более, га | 5 |
| Размер территориальной зоны не менее, га | 15 |
| Количество земельных участков производственного назначения в обособленном контуре зоны не менее | 2 |
| Размер санитарно-защитной зоны не более, м | 50 |
| Санитарно-защитная зона устанавливается в | в границах земельного участка производственного назначения |
| Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха | 50 |

Примечание:

Устанавливается только для существующей застройки; для формируемой застройки устанавливать градостроительный регламент смешанной застройки не допускается

# Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны

- Норматив площади и доступности территорий рекреационного назначения и земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения.

Таблица 21

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты массового кратковременного отдыха | кв.м на 1 посетителям на 1 посетителя | 500 | мин. | 60 |
|  | в т.ч. активного | кв.м на 1 посетителя | 100 | мин. | 60 |
| 2 | Речные и озерные пляжи | кв.м на 1 посетителя | 8 | мин. | 60 |

В прибрежной защитной полосе расстояние между земельными участками размещения объектами массового отдыха должно быть не менее 50 м Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.13 – 9.15, 9.19).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования

Таблица 22

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Озелененные территории общего пользования (парки скверы, бульвары) | кв.м /чел | 12 | мин. | 15 |

# Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры

- Норматив обеспеченности объектами водоснабжения

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании сопоставления возможных вариантов ее осуществления с учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Количество и параметры объектов водоснабжения зависят от расчетного водопотребления, наличия источника питьевого водоснабжения, рельефа местности иных факторов.

Централизованная система водоснабжения населенных пунктов в зависимости от местных условий и принятой схемы водоснабжения должна обеспечить:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.д.

При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:

- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т.п.;

- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.

Расчетное среднегодовое водопотребление населения Шебертинского муниципального образования устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице:

Таблица 23

| N п/п | Вид благоустройства жилого помещения (комнаты) | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Водоотведение |
|  |  | куб.м на 1 человека в месяц |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |
| 1.1. | ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,52 | 3,79 | 9,31 |
| 1.2. | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,37 | 3,59 | 8,96 |
| 1.3. | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,03 | 3,18 | 8,21 |
| 1.4. | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,82 | 1,07 | 3,89 |
| 2. | Неблагоустроенные жилые дома (водоразборные колонки, водобашни) | 0,76 | - | - |

При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения должно приниматься по таблице:

Таблица 24

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут. |
| --- | --- |
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: без ванн | 125–160 |
| с ванными и местными водонагревателями | 160–230 |
| с централизованным горячим водоснабжением | 230–350 |

Примечания:

1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30—50 л/сут.

2. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санаторно-туристских комплексов и пионерских лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.

3. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

4. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора - 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях.

5. Конкретное значение нормы удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании постановлений органов местной власти.

При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, из расчета л/сут на 1 жителя, устанавливается на основании показателей, приведенных в таблице:

Таблица 25

| Жилые здания | Расчетный (удельный) средний за год суточный расход воды (стоков), с учетом отнесения Иркутской области к строительно-климатическому району I |
| --- | --- |
|  | общий | в том числе горячей |
| С водопроводом и канализацией без ванн | 100 | 40 |
| То же, с газоснабжением | 120 | 48 |
| С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 150 | 60 |
| То же, с газовыми водонагревателями | 210 | 85 |
| С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами | 230 | 95 |
| То же, с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 100 |

При проектировании систем водоснабжения расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, из расчета л/сут на 1 потребителя, необходимо принимать по таблице 10.

Таблица 26

| Водопотребители | Единица измерения | Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения | Продолжительность водоразбора, ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | в том числе горячей |  |
| 1. Общежития: |
| с общими душевыми | 1 житель | 90 | 50 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 140 | 80 | 24 |
| 2. Гостиницы, пансионаты и мотели: |
| с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 70 | 24 |
| с душами во всех номерах | 1 житель | 230 | 140 | 24 |
| с ванными во всех номерах | 1 житель | 300 | 180 | 24 |
| 3. Больницы: |
| с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 75 | 24 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 житель | 200 | 90 | 24 |
| инфекционные | 1 житель | 240 | 110 | 24 |
| 4. Санатории и дома отдыха: |
| с общими душами | 1 житель | 130 | 65 | 24 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 150 | 75 | 24 |
| с ваннами при всех жилых комнатах | 1 житель | 200 | 100 | 24 |
| 5. Физкультурно-оздоровительные учреждения: |
| со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья | 1 место | 60 | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 место | 200 | 100 | 24 |
| 6. Дошкольные образовательные учреждения: |
| с дневным пребыванием детей: |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 40 | 20 | 10 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 80 | 30 | 10 |
| с круглосуточным пребыванием детей: | 1 ребенок |  |  |  |
| со столовыми на полуфабрикатах | 1 ребенок | 60 | 30 | 24 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными | 1 ребенок | 120 | 40 | 24 |
| 7. Учебные заведения с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 учащийся и 1 преподаватель | 20 | 8 | 8 |
| 8. Административные здания | 1 работающий | 15 | 6 | 8 |
| 9. Предприятия общественного питания с приготовлением пищи, реализуемой в обеденном зале | 1 блюдо | 12 | 4 | - |
| 10.Магазины: |
| продовольственные (без холодильных установок) | 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала | 30 | 12 | 8 |
| промтоварные | 1 работник в смену | 20 | 8 | 8 |
| 11. Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 10 | 4 | 10 |
|  | 1 работающий в смену | 30 | 12 | 10 |
| 12. Аптеки: |
| торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 30 | 12 | 12 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 55 | 12 |
| 13. Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 33 | 12 |
| 14. Кинотеатры, театры, клубы и досугово-развлекательные учреждения: |
| для зрителей | 1 человек | 8 | 3 | 4 |
| для артистов | 1 человек | 40 | 25 | 8 |
| 15. Стадионы и спортзалы: |
| для зрителей | 1 человек | 3 | 1 | 4 |
| для физкультурников с учетом приема душа | 1 человек | 50 | 30 | 11 |
| для спортсменов с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 11 |
| 16. Плавательные бассейны: |
| для зрителей | 1 место | 3 | 1 | 6 |
| для спортсменов (физкультурников) с учетом приема душа | 1 человек | 100 | 60 | 8 |
| на пополнение бассейна | % вместимости | 10 | - | 8 |
| 17. Бани: |
| для мытья в мыльной и ополаскиванием в душе | 1 посетитель | 180 | 120 | 3 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур | 1 посетитель | 290 | 190 | 3 |
| душевая кабина | 1 посетитель | 360 | 240 | 3 |
| ванная кабина | 1 посетитель | 540 | 360 | 3 |
| 18. Прачечные: |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 15 | - |
| механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 25 | - |
| 19. Производственные цехи: |
| обычные | 1 чел. в смену | 25 | 11 | 8 |
| с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м/ч | 1 чел. в смену | 45 | 24 | 6 |
| 20. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену | 500 | 270 | - |
| 21. Расход воды на поливку: |
| травяного покрова | 1 м2 | 3 | - | - |
| футбольного поля | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | - | - |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1 м2 | 0,5 | - | - |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1 м2 | 3-6 | - | - |
| 22. Заливка поверхности катка | 1 м2 | 0,5 | - | - |

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно.

2. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30%.

3. Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на 1 поливку. Число поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических и других местных условий.

4. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности.

5. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

6. На предприятиях общественного питания количество блюд (U), реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле

U=2,2nmTψ,

где n - количество посадочных мест;

m - количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе - 2; для столовых студенческих и при промышленных предприятиях - 3; для ресторанов - 1,5;

T - время работы предприятия общественного питания, ч;

ψ - коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе - 0,45; для ресторанов - 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании допускается принимать 1,0.

При проектировании систем водоснабжения расходы воды на поливку в населенных пунктах и на территории промышленных предприятий должны приниматься в зависимости от покрытия территории, способа ее поливки, вида насаждений, климатических и других местных условий по таблице.

Таблица 27

| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м2 |
| --- | --- | --- |
| Поливка зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут. | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут. | 6 |
| Поливка посадок на приусадебных участках овощных культур | 1 сут. | 3-15 |

Примечания:

1. При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенных пунктов и других местных условий.

2. Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.

Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, а также настоящими нормативами.

- Норматив обеспеченности объектами водоотведения

Таблица 28

| Объект | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод | % | 100/100 |

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами газоснабжения

Таблица 29

| Укрупненные показатели потребления газа (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м3 / год на 1 чел. | 180 (220) |

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами теплоснабжения

Таблица 30

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Уровень обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Централизованное отопление (расход тепловой энергии) | Гкал в месяц на 1 кв.м общей площади |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно. |
|  | этажные | ʺ | 0,0538 |
| 1.2 | Жилые дома |  |  |
|  | этажные | ʺ | 0,0503 |
| 1.3 | Многоквартирные дома после 1999 года постройки. |
|  | этажные | ʺ | 0,0232 |
| 1.4 | Жилые дома |  |  |
|  | этажные | ʺ | 0,0216 |
| 2. | Твердое топливо (дрова) |  |  |
| 2.1 | Неблагоустроенное жилье | куб.м на 1кв.м жилого помещения | 0,298 |
| 2.2 | Домовладение | куб.м /год (из расчета средней площади помещения 50 кв.м) | 15 |

Примечание:

1. Уровень обеспеченности тепловой энергией населения определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Шебертинского муниципального образования, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".

3. Территории Шебертинского муниципального образования определена в 4 климатической районе Иркутской области согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май).

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами электроснабжения

Таблица 31

| Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроснабжение |
| Укрупненные показатели электропотребления: |
| Электроэнергия, электропотребление Поселки и сельские поселения: –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |
| Наименование объекта (наименование ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч/год на 1 чел. | 4100 4400 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами санитарной очистки

Нормы накопления твердых бытовых отходов приведены в соответствии с СП 14.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету по норме накопления бытовых отходов.

Таблица 32

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

- Норматив расстояний от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения и других подземных инженерных сетей до объектов культурного наследия

Расстояния от памятников истории и культуры до инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15;

до других подземных инженерных сетей – 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м:

до водонесущих сетей - 5;

неводонесущих - 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

- Норматив расстояний между инженерными сетями различного назначения

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

Таблица 33

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до, м |
| --- | --- |
| Водопровода | Канализации бытовой | Дренажа и дождевой канализации | Кабелей силовых всех напряжений | Кабелей связи | Тепловых сетей | Каналов, тоннелей | Наружных пневмомусоропропродов |
| наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |
| Водопровод | * | * | 1,5 | 0,5*** | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | ** | 0,4 | 0,4 | 0,5*** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Канализация дождевая | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5*** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений | 0,5*** | 0,5*** | 0,5*** | 0,1 – 0,5*** | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: |
| от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусоропроводы | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

Примечание:

* - При параллельной прокладке нескольких линий водопровода расстояние между ними следует принимать в зависимости от технических и инженерно-геологических условий в соответствии с СП 31.13330.

** - Расстояния от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5, диаметром свыше 200 мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

*** - в соответствии с разделом 2 Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

# Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры

Норматив автомобилизации населения определен в соответствии с достигнутым уровнем автомобилизации населения и перспективным значения на расчетный срок, в соответствии с Генеральным планом.

Согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2.103 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 736 единиц.

- Норматив площади территорий для развития улично-дорожной сети с учетом автомобилизации населения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения и определяются аналогично расчетным показателям плотности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Формула расчета:

П – плотность сети автомобильных дорог;

S территории – площадь территории;

L м.зн. – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

П м.зн.= L м.зн./S территории

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования в Нижнеудинском районе приведены в таблице

Таблица 34

| № | Район | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнеудинский район | 985.4 | 49976.87 | 0,020 |

Данные плотности сети автомобильных дорог  по Шебертинскому муниципальному образованию взяты по материалам генерального плана  муниципального образования и приведены в таблице.

Таблица 35

|  | Муниципальное образование | Протяженность, км | Площадь км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шебертинское муниципальное образование | 31,2 | 464,135 | 0,07 |

- Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры

Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения с учетом

пропускной способности этой сети, уровня автомобилизации приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.6).

Таблица 36

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Примечания:

1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.

2. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

- Норматив расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта

Норматив расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.16).

Таблица 37

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Жилых домов | м | 400 |
| Объектов массового посещения | м | 250 |
| Проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | м | 400 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м.

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

Расстояние между пешеходными переходами - 200-300 м.

Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более)- 300 м.

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м.

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта (не менее) – 20 м.

Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки следует принимать :

Таблица 38

| Категория улиц и дорог | Единица измерения | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги | м | (не менее) 50 |
| Улицы, местные и боковые проезды | м | (не более) 25* |

Примечание: * - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

-	для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.;

-	местного значения – 5 м.;

-	на транспортных площадях – 12 м.

Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

- Норматив сторон треугольника видимости на перекрестках и примыканиях улиц и дорог

Таблица 39

| Условия | Скорость движения | Единица измерения | Размеры сторон |
| --- | --- | --- | --- |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | м | 25х25 |
|  | 60 км/ч | м | 40х40 |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | м | 8х40 |
|  | 40 км/ч | м | 10х50 |

- Норматив площади стоянок автомобилей

Норматив площади стоянок автомобилей, размещаемых на селитебных территориях, в общественно-деловых зонах, в зонах массового отдыха населения приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение К).

Таблица 40

| Объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. Пляжи и парки в рекреационных зонах | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 2. Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | то же | 15 |
| 3. Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 |
| 4. Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 15 |
| 5. Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |
| 6. Учреждения управления, правоохранительные; общественные организации | 1000 кв. м общей площади | 6 |
| 7. Кредитно-финансовые организации | то же | 16 |
| 8. Школы | Объект | 10 |
| 9. Дошкольные организации | то же | 7 |
| 10. Производственные объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| 11. Больницы | 100 коек | 10 |
| 12. Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| 13. Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 10 |
| 14. Кинотеатры, музеи, выставки, др. культурно-досуговые учреждения | 100 мест или единовременных посетителей | 12 |
| 15. Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 16. Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 7 |
| 17. Рынки | 50 торговых мест | 30 |
| 18.Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 12 |
| 19. Гостиницы | То же | 8 |
| 20. Вокзал железнодорожный | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 25 |
| 21. Автовокзал |  | 12 |

- Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия

Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 14.28). Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа – 100;

- на плоском рельефе – 50.

- Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта

Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта (в метрах) приведена в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.15).

Таблица 41

| Объекты | Дальность пешеходных подходов не более, м |
| --- | --- |
| В жилых зонах с малоэтажной жилой застройкой | 400 |
| В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 800 |
| От проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | 400 |
| От главного входа в зонах массового отдыха и спорта | 800 |

- Норматив транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (включая инвалидов)

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности  парковками (парковочными местами) для населения Шебертинского муниципального образования

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

Таким образом, минимально допустимый уровень обеспеченности парковочными местами составит 221 место на 1 тыс.чел

- Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки

Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 8.6, 8.20).

Таблица 42

| Линейные объекты, в отношении которых установлены санитарные разрывы | Площадь озеленения, % |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги | 60 |
| Железные дороги | 50 |

# Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от очистных сооружений

Норматив санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока и норматив санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов следует принимать согласно пункту 7.1.12 и подпункту 5 пункта 7.1.13 санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

(ред. от 25.04.2014).

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа —50 м

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от полигонов твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

При разработке проектов планировки жилых территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

На территории рынков:

–	должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, в радиусе 5 м;

–	хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

–	урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 кв.м площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м;

–	мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного контейнера на 200 кв.м площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб.м;

–	на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

На территории парков:

–	хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие);

–	урны располагаются из расчета одна урна на 800 кв.м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

–	при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

–	общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 кв.м и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

# Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий

- Норматив по отводу поверхностных вод

Расчётный показатель отвода поверхностных вод определяется как соотношение протяжённости планируемых к строительству линейных объектов дождевой канализации к площади территории, планируемой в соответствии с генеральным планом к застройке. В соответствии с генеральным планом Поселения, строительство канализационных сетей для отвода дождевых вод к расчетному сроку (2032 год) не планируется. Отвод дождевых вод выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Таким образом, норматив отвода дождевых вод на территории Шебертинского муниципального образования, настоящими нормативами не установлен.

- Норматив по защите территории от затопления и подтопления

Таблица 43

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Защита территории от затопления и подтопления | превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчётного горизонта высоких вод, м | 0,5 |

# Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения.

Таблица 44

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Кладбища традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24 | мин. | 120 |
|  | Бюро похоронного обслуживания | Объект на поселение | 1 | мин. | 120 |

Примечание:

*- также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норма земельного участка на одно захоронение.

Места захоронения эпизодически посещаются населением в целях почтения памяти, благоустройства участков и т.д., таким образом, их территориальная доступность не должна превышать 2 часа с использованием транспорта.

# Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия местного (муниципального значения) населения Шебертинского сельского поселения.

Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской

области» (с последующими изменениями).

При планировке и застройке сельского поселения не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Территория памятника истории и культуры подлежит охране и использованию вместе с самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения физической сохранности памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории памятника допускает использование методов компенсационного строительства в целях восстановления композиционной целостности памятников. В целях сохранения традиционной пространственной организации застройки, представляющей историко-культурную ценность, уделить особое внимание сохранению следующих градостроительных характеристик: высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта;

соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности территории, плотность застройки; максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах);

линия застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки;

внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора).

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектов культурного наследия и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так

как количество и расположение объектов культурного наследия определяется историческими и культурными факторами.

# Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения.

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения действует Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»,

принятый постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 28 мая 2008

года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

Особо охраняемая природная территория местного значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями представительного органа муниципального образования области полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории местного значения могут образовываться по предложениям органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, юридических и физических лиц с учетом территориального планирования муниципальных образований области. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке территории. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Минимально допустимый уровень обеспеченности особо охраняемыми природными территориями местного значения и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так как количество и размещение таких объектов определяется уникальностью природных комплексов на территории.

# Раздел XII. Городские леса

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности городских лесов.

Режим использования городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлен в соответствии с требованиями Лесного Кодекса РФ.

Нормативные требования к размещению и площади городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2009 года №1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах,

площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Городские леса, зеленые зоны (включая лесопарковые зоны) относятся к защитным лесам. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Минимально допустимый уровень обеспеченности городскими лесами и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется.

Заказчик проекта:

Администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Земельные Ресурсы»

Том II

Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования

Шебертинского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области

Директор                                                     Н.В. Латкина

СОДЕРЖАНИЕ

Нормативно-правовая база	4

Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)	8

Расположение и природно-климатические условия Шебертинского муниципального образования	11

Социально-демографический состав и плотность населения на территории Шебертинского муниципального образования	12

Система учреждений обслуживания	13

Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования	14

Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства	14

Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения	16

Раздел III. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий под объектами производственного назначения	22

Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны	24

Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры	25

Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры	28

Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории	32

Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий	34

Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения	34

Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения	35

Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения	36

Раздел XII. Городские леса	37

Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения	37

Раздел XII. Объекты пожарной охраны	38

Раздел XIII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций	39

Раздел XIV. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на  водных объектах	39

# Нормативно-правовая база

Проект местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования выполнен в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, а также другими действующими нормами, правилами и стандартами.

В местных нормативах градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования использованы ссылки на следующие нормативные документы

Федеральные законы

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах»;

- Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Иные нормативные акты Российской Федерации

  - Постановление Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» ;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 486 «Об утверждении  Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»;

  - Закон Иркутской области № 94-оз от 16 декабря 2004 г. «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области»;

  - Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области;

  - Приказ Ростехнадзора от 5 марта 2008 № 131 «Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов»;

  - ГОСТ 17.1.1.04-80 «Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования»;

  - ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования»;

  - ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы»;

  - ГОСТ Р 22.1.01 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения»4

  - СП 42.13330.2011. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»4

  - СП 14.13330.2011. Актуализированная редакция «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах»;

  - СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция  СНиП 23-03-2003. Защита от шума»;

  - СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий»;

  - СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99*» Строительная климатология;

  - СП 34.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»;

  - СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

  - СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

  - СП 32.13330.2010 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

  - СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления;

  - СП 58.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения»;

  - СП 104.13330.2012 «СНиП 2.06.15-85» Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

  - СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

  - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

  - СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов»;

  - СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов»

СН 465-74 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 500 кВ»;

    - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

    - СНиП 23-01-99 «Климатология»;

    - СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

    - СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы»;

    - СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

    - СНиП 22-01-95. Геофизика опасных природных воздействий;

    - СП 116.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003* «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов»;

    - СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

    - СНиП 2.06.15 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

    - СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

    - НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

    - РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

    - РД 31.31.45-87«Инструкция по проектированию гидротехнических сооружений морских паромных переправ»;

    - НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

    - СП 31.110.2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

    - СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;

    - СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

    - СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности;

    - ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

    - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов;

    - СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

    - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

    - СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

    - СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

    - СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

    - СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

    - ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

    - Схема территориального планирования Нижнеудинского района, утвержденная решением Думы Нижнеудинского района №34 от 30.04.2013 г.;

    - Генеральный план Шебертинского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области, утвержденный решением Думы Шебертинского МО Нижнеудинского района Иркутской области №68 от 26.11.2013 г.;

    - Правила землепользования и застройки Шебертинского муниципального образования Нижнеудинского района Иркутской области, утвержденные решением Думы Шебертинского МО Нижнеудинского района Иркутской области №69 от 26.11.2013 г.;

    - Постановление администрации Шебертинского муниципального образования №119 от  29.12.2014 г. «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования».

    - Устав Шебертинского муниципального образования от 24 декабря 2005 г.

# Цели и задачи Местных нормативов градостроительного проектирования (МНГП)

Местные нормативы градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования разрабатываются в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, путем установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, предусмотренным частью 4 статьи 29.2. Градостроительного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 3.1 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», населения Шебертинского муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Шебертинского муниципального образования.

Местные нормативы градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования конкретизируют и развивают основные положения действующих федеральных и территориальных строительных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, муниципальных правовых актов применительно к природно-климатическим, демографическим, ландшафтным и историческим особенностям территории и с учетом сложившихся архитектурно-градостроительных традиций и направлений перспективного развития Шебертинского муниципального образования.

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом: социально-демографического состава населения на территории муниципального образования; планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; сведений об уровне автомобилизации, предложений органов местного самоуправления, заинтересованных организаций и лиц.

Местные нормативы градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования подготовлены на основании постановления администрации Шебертинского муниципального образования от 29.12.2014 г. № 119 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования».

Местные нормативы градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования подготовлены в соответствии со ст. 8, 24, ст. 29.1-29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шебертинского муниципального образования от 24.12.2005 г.

Согласно части 4 статьи 29 Градостроительного Кодекса РФ, нормативы градостроительного проектирования поселения, городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 настоящего (Градостроительного) Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения поселения, городского округа населения поселения, городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения, городского округа.

Нормируемыми объектами местного значения являются объекты местного значения поселения относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

- автомобильных дорог местного значения;

- физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения;

- иных областей в связи с решением вопросов местного значения поселения

Законом Иркутской области от 23.07.2008 №59-оз № «О градостроительной деятельности в Иркутской области» статья (часть 3 статьи 3 (1) установлены объекты нормирования местного значения для поселения.

Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. №131-ФЗ установлены вопросы местного значения городского, сельского поселения.

Таблица 1

| Наименование объекта | Вопросы местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| --- | --- |
| Объекты муниципального жилищного фонда | обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством |
| Объекты физической культуры и спорта | обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; |
| Объекты культуры и искусства | организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении; формирование архивных фондов поселения; |
| Объекты образования | организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении; |
| Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг для населения | создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; |
| Объекты автомобильного транспорта и транспортных услуг | дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения; |
| Объекты электроснабжения | организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; |
| Объекты теплоснабжения |  |
| Объекты газоснабжения |  |
| Объекты водоснабжения |  |
| Объекты водоотведения |  |
| Объекты, предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; |
| Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения | организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; |
| Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения. | сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения; |
| Особо охраняемые природные территории местного значения | осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; |
| Места массового отдыха населения. Объекты благоустройства и озеленения территорий | организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам; |
| Объекты пожарной охраны | обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения; |
| Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций | организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; |
| Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на водных объектах | осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; |
| Городские леса | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения; |

В материалах по обоснованию расчетных показателей кроме объектов местного значения поселения рассмотрены объекты, определенные Техническим заданием п. 7 (1-7) (приложение № 1 к муниципальному контракту № 24 от 07.09.2015г.). Данные объекты не вошли в основную часть местных нормативов, т.к. они не являются объектами местного значения поселения.

Таким образом, в данном проекте Местных нормативов градостроительного проектирования Шебертинского муниципального образования определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, соответствующих законодательству и Техническому заданию.

Основными задачами проекта МНГП являются:

1) проведение комплексного анализа территории муниципального образования;

2) расчет с учетом проведенного анализа:

- показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования объектами местного значения,

- показателей территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования;

3) установление правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования, в целях создания нормативных показателей градостроительного проектирования для подготовки документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий.

# Расположение и природно-климатические условия Шебертинского муниципального образования

Шебертинское МО наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

Географическое положение территории

Шебертинское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Атагайским городским поселение, на востоке с Тулунским районным МО. На западе с Худоеланским сельским поселением, на юге с Иргейским сельским поселением. Площадь территории составляет 50499,6 га.

Расстояние от районного центра составляет 70 км.

В состав территории Шебертинского МО входят земли следующих населенных пунктов:

- село Шеберта;

- деревня Большеверстовск;

- поселок Вершина;

- село Даур;

- уч. Варяг;

- поселок железнодорожной станции Шеберта.

Общая численность населения муниципального образования, по состоянию на 01.01.2015 г., – 1832 человек. Площадь территории муниципального образования составляет 50499.6 га (1,01%) территории Нижнеудинского района.

Решением от 17.12.2008 г. № 405 Районной Думы согласовано описание границ Нижнеудинского районного муниципального образования, выполненных в соответствии с градостроительным и земельным законодательством Восточно-Сибирским филиалом ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ.

Климатические условия

Климат - резко-континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле (максимум - 39˚С), наиболее низкая температура в январе – -50˚С.Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Распределение осадков по территории неравномерно (от 220 до 400 мм в год) и зависит от абсолютной высоты. Максимум осадков наблюдается в июле.

Высота снежного покрова изменяется от 25 см в долинах до 40 см.

Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 6 ноября и сходит 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

Средняя глубина промерзания почвы составляет 160-200 см.

В зимний период преобладают ветры северо-западного направления, отличающиеся значительным усилением в весенние месяцы, самые ветреные месяцы в году – апрель, март, май, самые тихие – зимние.

Месторождения:

В пределах Шебертинского МО Нижнеудинского района находится следующее месторождение твердых полезных ископаемых:

- Даурское месторождение песка.

Особо охраняемые природные территории

На территории Шебертинского МО действующие и планируемые особо охраняемые природные территории отсутствуют.

# Социально-демографический состав и плотность населения на территории Шебертинского муниципального образования

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 1980 человек, в том числе 924 мужчин и 1056 женщин. Численность населения Шебертинского муниципального образования на 01.01.2015 г. составляет 1832 человек. За последние несколько лет на территории наблюдается естественная убыль населения, показатели смертности превышают показатели рождаемости.

Динамика численности населения населенных пунктов Шебертинского муниципального образования (на начало года)

Таблица 2

| Наименование населенных пунктов | 01.01.2010 | 01.01.2012 | 01.01.2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Шебертинское МО | 1980 | 1953 | 1832 |
| Итого | 1980 | 1953 | 1832 |

Плотность населения на 01.01.2015 год рассчитывается по данным госстатистики о численности населения и данным о площади населенного пункта в границах селитебной территории. Шебертинское сельское поселение характеризуется низкой плотностью населения в границах населенных пунктов.

Плотность населения в границах населенного пункта

Таблица 3

| Территория | Площадь селитебной территории нас. п., га | Плотность населения, чел/га |
| --- | --- | --- |
| Шебертинское МО | 464,135га | 3,94 |

По дифференциации муниципальных образований Нижнеудинского района по численности населения Шебертинское муниципальное образование относится к группе больших, данные  приведены в таблице 4

Таблица 4

| Группы муниципальных образований | Население тыс. чел. | Наименование муниципального образования |
| --- | --- | --- |
| крупнейшие | - | - |
| Крупные | св. 5 | - |
|  | св. 3 до 5 | - |
| Большие | св. 1 до 3 | Шебертинское МО (1832 чел.) |
| Средние | св. 0,2 до 1 | - |
| Малые | св. 0,05 до 0,2 | - |
|  | до 0,05 | - |

# Система учреждений обслуживания

Как правило, социально-культурные объекты размещают по принципу ступенчатости. Ступени определяются частотой пользования населением различными видами услуг или частотой спроса. Различают учреждения повседневного пользования (иногда в их составе особо выделяют учреждения первичного обслуживания), периодического (два-три раза в неделю) и эпизодического (два-три раза в месяц) пользования.

Учреждения повседневного пользования размещают в микрорайонах из расчета 5-7 минут ходьбы от наиболее удаленных жилых домов, что соответствует радиусу доступности порядка 500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 1000 - 2000 м. Определенные объекты могут находиться в пределах транспортной доступности.

Учреждения периодического пользования располагают на обособленных участках жилых районов из расчета пешеходной доступности или затрат времени на проезд в общественном транспорте (включая подход к остановке) не более 15 мин, что отвечает радиусу доступности примерно 1500 м. В условиях низкой плотности населения данный радиус может быть увеличен до 30-минутной транспортной доступности.

Учреждения эпизодического пользования размещают на обособленных участках планировочных районов и в районном центре. Население пользуется этими учреждениями, приезжая в них на личном или общественном транспорте. Время, затрачиваемое на поездки, обычно строго не лимитируется, однако при их размещении стремятся исходить из 60-минутной доступности.

Система учреждений обслуживания для Шебертинского муниципального образования представлена также тремя ступенями. Шебертинское муниципальное образование Нижнеудинского района, в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Иркутской области, территориально относится к Саянско-Тайшетской зоне межрайонного обслуживания, районный центр находится в городе Нижнеудинске.

Учреждения повседневного пользования (начальные школы, детские сады, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты, магазины, открытые спортивные площадки и др.) в Шебертинском сельском поселении должны размещаться в населенном пункте.

Учреждения периодического пользования (предприятия бытового обслуживания, спортивные комплексы, учреждения дополнительного образования и др.) размещаются по

возможности в каждом населенном пункте, обязательно - в административном центре

поселения.

Учреждения эпизодического пользования (муниципальные музеи и архивы, больничные учреждения и др.) размещаются в административном центре поселения, более высокого уровня обслуживания - в районном центре обслуживания (г. Нижнеудинск).

# Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования

# Раздел I. Местные нормативы градостроительного проектирования в сфере жилищного строительства

- Норматив жилищной обеспеченности

Норматив обеспеченности на одного человека Шебертинском сельском поселении рассчитан с учетом достигнутого уровня средней жилищной обеспеченности, Постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 18.10.2014) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011–2015 годы", Распоряжения Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», проекта схемы территориального планирования Иркутской области, генерального плана Шебертинского сельского поселения.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений для индивидуальной жилой застройки не нормируются, а определяются исходя из среднего размера семьи.

При определении параметров планируемого развития функциональных жилых зон

принимается следующий расчетный показатель минимально допустимого уровня жилищной обеспеченности Шебертинского муниципального образования –16 кв.м/чел  общей площади жилых помещений на одного человека.

- Норматив элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки

Расчетный показатель минимально допустимого размера элемента планировочной структуры (квартала) для размещения объектов жилой застройки, согласно СП 42.13330 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, составляет от 5 до 40 га.

Расчетный показатель минимально допустимого размера элемента планировочной структуры (квартала) для размещения объектов жилой застройки Шебертинского муниципального образования – 5 га.

- Норматив размера земельных участков, выделяемых около жилых домов на индивидуальный жилой дом или квартиру в зависимости от типа жилых домов

Норматив размера земельных участков, выделяемых около жилых домов, установлен в соответствии с СП 42.13330. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов (приложение Д).

Предельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строительства и для ведения личного подсобного хозяйства принимаются в соответствии с законами Иркутской области № 63-оз от 10 декабря 2003 г. (в редакции от 30.04.2015 г.) и № 8-оз от 12 марта 2009 г. (в редакции от 11 марта 2015 г.) и приводятся в таблице 5.

Таблица 5

| Цель предоставления | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
|  | Минимальные | Максимальные |
| Индивидуальный жилой дом, двухквартирный жилой дом с приусадебными участками | 0,04 | 0,20 |
| Двух-, многоквартирный жилой дом с приквартирным земельным участком | 0,04 | 0,20 |

Распределение жилищного строительства по видам жилой застройки и средняя этажность жилой застройки определены с учетом генерального плана Шебертинского муниципального образования.

- Норматив распределения жилищного строительства по типам жилья и этажности жилой застройки следует рассчитывать в соответствии со следующими показателями

Распределение объектов жилищного строительства по типам и этажности жилой застройки определено с учетом существующей структуры жилой застройки муниципального образования и проектируемой жилой застройки, в соответствии с утвержденным генеральным планом Шебертинского муниципального образования.

Таблица 6

| Вид строительства | Доля в суммарном жилищном строительстве не менее, % |
| --- | --- |
| Индивидуальное жилищное строительство | 100 |

- Интенсивность использования территорий жилых зон

Интенсивность использования территорий жилых зон складывается совокупно из следующих показателей:

− коэффициент застройки — отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона);

− коэффициент плотности застройки — отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади застройки планировочного элемента (квартала, микрорайона). Таким образом, чем выше каждый из коэффициентов, тем менее объект капитального строительства обеспечен территорией для его последующей эксплуатации.

Правила землепользования и застройки устанавливают максимальный процент застройки в данной территориальной зоне любого земельного участка (но не квартала или микрорайона).

Таблица 7

| Жилая зона | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома | 0,2 | 0,4 |
| Малоэтажные жилые дома блокированной застройки | 0,3 | 0,6 |
| Малоэтажные жилые дома | 0,35 | 0,7 |

Примечание:

В соответствии с пунктом 5.4 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» (далее — СП 42.13330.2011).Территории жилой зоны формируются в виде следующих элементов планировочной структуры для размещения объектов жилой застройки, га:

группа жилых домов — до 5;

микрорайон (квартал) — от 5 до 60;

жилой район — от 60 до 250

- Нормативы расстояний от окон жилых помещений

Нормативы расстояний от окон жилых помещений (комнат, кухонь, веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, до сараев для содержания скота и птицы; от туалета до стен соседнего дома (при отсутствии централизованной канализации), до источника водоснабжения (колодца), определяются в соответствии с пунктом 7.1 и 7.3 СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В территориальных зонах индивидуального жилищного строительства и предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 15 гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – не менее 10 м. Расстояние от границы участка должно быть до стены жилого дома – не менее 3 м; построек – не менее 1

м. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м (в соответствии с пунктом 7.1 и 7.3 СП 42.13330.2011).

- Норматив размера площадок общего пользования внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов различного назначения

Норматив размера площадок общего пользования внутридворовых территорий многоквартирных жилых домов различного назначения. Размеры площадок общего пользования на внутридворовых территориях многоквартирных домов определены в соответствии с пунктом 2.12 Методических рекомендаций по разработке норм и правил по

благоустройству территорий муниципальных образований, утверждённых Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 N 613.

Размер площадок для мусора в соответствии с пунктом 8.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".

- норматив площади земельных участков под строительство гаражей в жилой зоне

Норматив площади земельных участков под строительство гаражей определен в соответствии с пунктом 11.22. СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство.  Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция

СНиП 2.07.01-89*.

Таблица 8

| Вид гаража | Площадь участка на 1 машиноместо, м2 |
| --- | --- |
| 1-этажный | 30 |
| 2-этажный | 20 |

# Раздел II. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

- Норматив площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения

Норматив площади земельных участков, предназначенных для размещения объектов общественно-делового, социального и коммунально-бытового назначения приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение Ж).

Таблица 9

| Наименование объекта | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | На одно место при вместимости дошкольного образовательного учреждения (далее – ДОУ): до 100 – 40 м2 более 100 – 35 м2 | Площадь групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать не менее 7,5 м2 на 1 место; для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м. |
| Общеобразовательные учреждения | При вместимости, учащихся: от 40 до 400 – 50 кв.м на 1 уч. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения микрорайона или ближайших жилых кварталов. |
| Поликлиника | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га | Не допускается непосредственное соседство поликлиник с детскими дошкольными учреждениями. |
| Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и сооружениями | Вместимость и структура стационаров устанавливается органами здравоохранения и определяется заданием на проектирование |  |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 0,2 га |  |
| Аптеки | I-II группа - 0,3 га | Могут быть встроенными в жилые и общественные здания. |
| Территория физкультурно-спортивных сооружений | 0,7 – 0,9 га на 1 тыс.чел | Физкультурноспортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории |
| Объекты культуры | По заданию на проектирование |  |

- Норматив обеспеченности объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования. Норматив радиуса обслуживания детских дошкольных, общеобразовательных учреждений

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов образования местного значения для населения Шебертинского муниципального образования.

Расчет показателя минимально допустимого уровня обеспеченности детскими дошкольными учреждениями

- Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка (количество мест на 1 тыс. чел.) – 51 место.

Таблица 10

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.: общего типа – 70% детей; специализированного – 3%; оздоровительного – 12%. | На одно место при вместимости учреждений: до 100 мест – 35 кв.м; св. 100 – 40 кв.м. | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее): для детей ясельного возраста – 7,2 кв.м; для детей дошкольного возраста – 9,0 кв.м. |

Примечание:

1. Вместимость ДОУ для сельских населенных пунктов и поселков городского типа рекомендуется не более 140 мест.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

- Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка (количество мест на 1 тыс. чел.) – 147 мест.

Таблица 11

| Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения исходя из обеспеченности: - неполным средним образованием 100% детей; - средним образованием (10-11 кл.) – 75% детей при обучении в одну смену. | На одно место при вместимости учреждений: от 40 до 400 - 50 кв.м; от 400 до 500 - 60 кв.м; от 500 до 600 - 50 кв.м; от 600 до 800 - 40 кв.м; от 800 до 1100 - 33 кв.м. | На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов. |

Примечания:

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки.

Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями территорий населенных пунктов для зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с учетом транспортной доступности – 500 м.

Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

4.2.5. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территорий населенных пунктов:

- зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства (для начальных классов) – 750 (500) м;

- допускается размещение на расстоянии транспортной доступности: для обучающихся I ступени обучения - не более 2 км пешком и не более 15 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании, для обучающихся II и III ступени

- не более 4 км пешком и не более 30 минут (в одну сторону) при транспортном обслуживании.

Примечания:

1. Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные общеобразовательные учреждения.

2. Предельный радиус обслуживания обучающихся II - III ступеней не должен превышать 15 км.

- Норматив обеспеченности объектами спортивного физкультурно-оздоровительного назначения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов физической культуры и массового спорта местного значения для населения Шебертинского муниципального образования.

Таблица 12

| Наименование | Единица измерения | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы | кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 60-80 | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Плавательные бассейны | кв. м зеркала воды на 1 тыс. чел. | 20-25 |  |
| Стадионы | объект | 1 на населенный пункт |  |

- Норматив обеспеченности объектами здравоохранения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов здравоохранения местного значения для населения Шебертинского муниципального  образования.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами здравоохранения.

Таблица 13

| Наименование объектов | Единица измерения | Единица измерения | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Амбулаторно- поликлинические учреждения | Посещений в смену на 1000 чел. | 18,15 | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063- р |
| Больничные учреждения | Коек на 1000 чел. | 13,47 |  |
| Станции скорой медицинской помощи | Спецавтомобиль | 1 на 5 тыс. чел | Социальные нормативы и нормы, утвержденные Распоряжением Правительства РФ от 03.07.1996 г. №1063-р |
| Аптеки | Объект | 1 на 10 тыс. чел. |  |

- Норматив обеспеченности объектами общественного питания, бытового обслуживания и торговли

Таблица 14

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предприятия бытового обслуживания | в том числе | 7 | кол. рабочих мест на 1 тыс. чел. | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью: от 10 до 50 – 0,1-0,2 га; от 50 до 150 – 0,05-0,08 га св. 150 – 0,03-0,04 га. | Для производственных предприятий и других мест приложения труда показатель расчета предприятий бытового обслуживания следует принимать 5-10 % от общей нормы. |
|  | для обслуживания населения | 4 |  |  |  |
|  | для обслуживания предприятий | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5-1,2 га на объект |  |
| Прачечные | в том числе | 60 | кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект | Показатель расчета фабрик-прачечных дан с учетом обслуживания общественного сектора до 40 кг в смену. |
|  | для обслуживания населения | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,5-1,0 га |  |
|  | фабрики-прачечные | 40 |  |  |  |
| Химчистки | в том числе | 3,5 | кг. вещей в смену на 1 тыс. чел. | 0,1-0,2 га на объект |  |
|  | для обслуживания населения | 1,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,51-1,0 га |  |
|  | фабрики-химчистки | 2,3 |  |  |  |
| Бани |  | 7 | кол. мест на 1 тыс. чел. | 0,2-0,4 га на объект |  |

- Норматив обеспеченности предприятиями торговли- магазины, рынки и прочее

Таблица 15

| Учреждение | Норма обеспеченности | Единица измерения | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазины, в том числе: | 300 | кв.м торговой площади на 1 тыс. чел. | Торговые центры поселения с числом жителей, тыс. чел.: до 1 тыс.чел. – 0,1 - 0,2 га на объект; св.1 до 3 – 0,2-0,4 га. | В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%. |
| Продовольственные | 100 |  |  |  |
| Непродовольственные | 200 |  |  |  |
| Предприятия общественного питания | 40 | кол. мест на 1 тыс.чел. | На 100 мест, при числе мест: до 50 кв.м – 0,2 - 0,25 га на объект; св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; св.150 – 0,1 га. | Потребность в предприятиях питания на производственных предприятиях, организациях и учебных заведениях рассчитываются по ведомственным нормам на 1 тыс. работающих (учащихся) в максимальную смену. Заготовочные предприятия общественного питания рассчитываются по норме — 300 кг в сутки на 1 тыс. чел. |

- Норматив обеспеченности объектами культуры, культовыми зданиями

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры, досуга и художественного творчества местного значения и культовых зданий для населения Шебертинского муниципального образования.

Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства.

Таблица 16

| Наименование | Единица измерения | Значение | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные библиотеки | Объект | 1 на 10 тыс. жителей, 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жителей 15-24 лет | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах Социальной инфраструктуры, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 №1767-р) |
|  | тыс. ед. хранения | 5 |  |
| Муниципальные музеи | Объект | 1 на 25 тыс. человек |  |
| Муниципальные архивы | Объект | 1 |  |
| Учреждения культурно-досугового типа | Зрительские места | 80 на 1 тыс. жителей | СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж) |
| Культовые поселений (Приложение Ж) здания* | Объект на 1 тыс. верующих | 7,5 |  |

Муниципальный музей может быть образован при наличии соответствующих фондов. Муниципальный архив может быть объектом муниципального района.  Муниципальные библиотеки, музеи, архивы являются объектами преимущественно периодического и эпизодического пользования. Учреждения культурно-досугового типа – постоянного и периодического пользования. Положение объектов на определенной ступени системы обслуживания определяет территориальную доступность объектов: для библиотек и учреждений культурно-досугового типа она составляет 30-минутную пешеходно-транспортную доступность, для архива и музеев - 60-минутную транспортную доступность.

Согласно СП 42.13330.2011, рекомендуется формировать единые комплексы для культурного и физкультурно-оздоровительного обслуживания для использования учащимися и населением с соответствующим суммированием нормативов. Вместимость музеев и архивов определяются заданием на проектирование.

- Норматив обеспеченности общественными уборными

Норматив обеспеченности общественными уборными: 1 прибор на 1 тыс.чел –приведен согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений (Приложение Ж).

# Раздел III. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий под объектами производственного назначения

- Норматив ширины полосы озеленения санитарно-защитных зон производственного назначения

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон в производственных зонах следует принимать в зависимости от ширины зоны:

Таблица 17

| Ширина санитарно-защитной зоны предприятия, м | Норма обеспеченности | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| до 300 | 60 | % |
| св. 300 до 1000 | 50 | % |
| св. 1000 до 3000 | 40 | % |

Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной территории   сельского поселения, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

- Норматив санитарно-защитной зоны от железной дороги

Величина санитарного разрыва от железной дороги до жилой зоны приведена в соответствии с СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских

и сельских поселений. Данный норматив устанавливается в каждом конкретном случае на

основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов с последующим проведением натурных исследований и измерений, но не менее 100 м. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий возможно снижение санитарного разрыва до 50 м.

- Норматив смешанной производственно-жилой зоны (производственно-общественно-деловой)

Условия установления смешанной производственно-жилой (производственно-общественно-деловой) зоны определены в соответствии со статьями 34–36 Градостроительного кодекса РФ и пунктами 6.6, 6.7 и п. 7.2 СП 42.13330.2011.

Таблица 18

| Условие | Величина |
| --- | --- |
| Размер земельного участка производственного назначения не более, га | 5 |
| Размер территориальной зоны не менее, га | 15 |
| Количество земельных участков производственного назначения в обособленном контуре зоны не менее | 2 |
| Размер санитарно-защитной зоны не более, м | 50 |
| Санитарно-защитная зона устанавливается в | в границах земельного участка производственного назначения |
| Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха | 50 |

Примечание:

Устанавливается только для существующей застройки; для формируемой застройки устанавливать градостроительный регламент смешанной застройки не допускается

# Раздел IV. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения территорий и объектов рекреационного назначения, в том числе парков, садов, скверов, бульваров в границах жилой зоны

- Норматив площади и доступности территорий рекреационного назначения и земельных участков, предназначенных для размещения объектов рекреационного назначения

Нормативные требования к размещению и параметрам зонам размещения мест массового отдыха населения приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.6, 9.25). Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности мест массового отдыха населения.

Таблица 19

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты массового кратковременного отдыха | кв.м на 1 посетителям на 1 посетителя | 500 | мин. | 60 |
|  | в т.ч. активного | кв.м на 1 посетителя | 100 | мин. | 60 |
| 2 | Речные и озерные пляжи | кв.м на 1 посетителя | 8 | мин. | 60 |

В прибрежной защитной полосе расстояние между земельными участками размещения объектами массового отдыха должно быть не менее 50 м Нормативные требования к размещению и параметрам озелененных территорий общего пользования приведены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 9.13 – 9.15, 9.19).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимый уровень территориальной доступности озелененными территориями общего пользования

Таблица 20

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Озелененные территории общего пользования (парки скверы, бульвары) | кв.м /чел | 12 | мин. | 15 |

# Раздел V. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной инфраструктуры

- Норматив обеспеченности объектами водоснабжения

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах определяется в соответствии с СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий", СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоснабжения не нормируется. СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"  СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 31 мая 2013 г. N 27-мпр «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области».

- Норматив обеспеченности объектами водоотведения

Все объекты жилищно-гражданского назначения в пределах сложившихся районов и на новых территориях должны быть обеспечены централизованными системами канализования. Вновь строящиеся и реконструируемые системы наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. В особых градостроительных условиях, в условиях реконструкции, на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации, СП 30.13330.2012,

СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

СП 30.13330.2010* "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.

СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"

При проектировании стока поверхностных вод следует руководствоваться требованиями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

Таблица 21

| Объект | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Средний за год суточный отвод сточных вод по отношению к расходу воды, в том числе хозяйственно-бытовых вод, | % | 100/100 |

Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с учетом особенностей рельефа.

Все объекты жилищно-гражданского назначения в пределах сложившихся районов и на новых территориях должны быть обеспечены централизованными системами канализования. Вновь строящиеся и реконструируемые системы наружной канализации следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85. Мощность объектов водоотведения определяется расчетным водопотреблением участков застройки с

учетом особенностей рельефа.

В условиях реконструкции территории и застройки и в особых градостроительных, на территории зоны ведения садоводства и дачного хозяйства, а также зоны застройки индивидуальными жилыми домами допускается использовать водонепроницаемые выгреба (септик) при соблюдении санитарных норм и правил.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов водоотведения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами теплоснабжения

Расчетные часовые расходы тепла жилых зданий строительства после 2015 г. определены согласно приложению “В” «СП 124.13330.2012. Тепловые сети». Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления принята минус 40 °C согласно пункту 10.1 и графе 5 таблицы 3.1 «СП 131.13330.2012. Строительная климатология».

Расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

- для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

- для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям в соответствии с СП 124.13330.2012, для зданий общественно-бытового и социального назначения в соответствии с МДК 4-05-2004 либо по проектам-аналогам.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов теплоснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами электроснабжения

Таблица 22

| Наименование объекта (наименование ресурса) | Минимально допустимый уровень |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроснабжение |
| Укрупненные показатели электропотребления: |
| Электроэнергия, электропотребление Поселки и сельские поселения: –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч /год на 1 чел. | 950 1350 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |
| Наименование объекта (наименование ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): –не оборудованные стационарными электроплитами –оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | кВт·ч/год на 1 чел. | 4100 4400 | СП 42.13330.2011 СП 42.13330.2011 |

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов электроснабжения не нормируется.

- Норматив обеспеченности объектами санитарной очистки

Нормы накопления твердых бытовых отходов приведены в соответствии с СП 14.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов.

Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету по норме накопления бытовых отходов.

Таблица 23

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год* |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 190-225 | 900-1000 |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 280-300 | 1400-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

- Норматив расстояний между инженерными сетями различного назначения

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по таблице, а на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений - не менее 0,5 м. При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, указанные в таблице, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки. Минимальные расстояния от подземных (наземных с

обвалованием) газопроводов до сетей инженерно-технического обеспечения следует принимать в соответствии с СП 62.13330.

- Норматив обеспеченности объектами газоснабжения

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. допускается принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома. Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по объектам аналогам или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты). Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012 и СП 124.13330.2012.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов газоснабжения не нормируется.

Укрупненные показатели потребления газа

Таблица 24

| Наименование норматива, (потребители ресурса) | Единица измерения | Величина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 120 | Согласно СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3 / год на 1 чел. | 300 | СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |
| При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения (в сельской местности). | м3 / год на 1 чел. | 180 (220) | СП 124.13330.2012 СП 42-101-2003 |

- Норматив расстояний от сетей водопровода, канализации и теплоснабжения и других подземных инженерных сетей до объектов культурного наследия

Расстояния от памятников истории и культуры до инженерных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) – 15;

до других подземных инженерных сетей – 5.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее, м:

до водонесущих сетей - 5;

неводонесущих - 2.

При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

# Раздел VI. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов транспортной инфраструктуры

- Норматив автомобилизации населения

Норматив автомобилизации населения определен в соответствии с достигнутым уровнем автомобилизации населения и перспективным значения на расчетный срок, в соответствии с Генеральным планом.

Согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 2.103 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 736 единиц.

- Норматив площади территорий для развития улично-дорожной сети с учетом автомобилизации населения

Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности автомобильными дорогами местного значения определяют минимально допустимый уровень обеспеченности автомобильными дорогами общего пользования местного значения и определяются аналогично расчетным показателям плотности автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Формула расчета:

П – плотность сети автомобильных дорог;

S территории – площадь территории;

L м.зн. – протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

П м.зн.= L м.зн./S территории

Расчетные показатели плотности сети автомобильных дорог общего пользования в Нижнеудинском районе приведены в таблице

Таблица 25

| № | Район | Протяженность, км | Площадь, км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нижнеудинский район | 985.4 | 49976.87 | 0,020 |

Данные плотности сети автомобильных дорог  по Шебертинскому муниципальному образованию взяты по материалам генерального плана  муниципального образования и приведены в таблице.

Таблица 26

|  | Муниципальное образование | Протяженность, км | Площадь км2 | Плотность, км/км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шебертинское муниципальное образование | 31,2 | 464,135 | 0,07 |

- Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры

Норматив размещения объектов дорожной инфраструктуры, включая указания о категориях дорог и улиц, расчетной скорости движения, ширине полос движения с учетом

пропускной способности этой сети, уровня автомобилизации приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.

Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.6).

Таблица 27

| Категория улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| Основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| Проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Примечания:  1. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними.

2. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

3. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

- Норматив расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта

Норматив расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.16).

Таблица 28

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Жилых домов | м | 400 |
| Объектов массового посещения | м | 250 |
| Проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | м | 400 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м.

Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

Расстояние между пешеходными переходами - 200-300 м.

Расстояние между въездами и сквозными проездами в зданиях на территорию микрорайона (не более)- 300 м.

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до стоп-линии перекрестка (не менее) – 50 м.

Расстояние от места пересечения проезда с проезжей частью магистральной улицы регулируемого движения до остановки общественного транспорта (не менее) – 20 м.

Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки следует принимать :

Таблица 29

| Категория улиц и дорог | Единица измерения | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги | м | (не менее) 50 |
| Улицы, местные и боковые проезды | м | (не более) 25* |

Примечание: * - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

-	для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.;

-	местного значения – 5 м.;

-	на транспортных площадях – 12 м.

Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

- Норматив сторон треугольника видимости на перекрестках и примыканиях улиц и дорог

Таблица 30

| Условия | Скорость движения | Единица измерения | Размеры сторон |
| --- | --- | --- | --- |
| «Транспорт-транспорт» | 40 км/ч | м | 25х25 |
|  | 60 км/ч | м | 40х40 |
| «Пешеход-транспорт» | 25 км/ч | м | 8х40 |
|  | 40 км/ч | м | 10х50 |

- Норматив площади стоянок автомобилей

Норматив площади стоянок автомобилей, размещаемых на селитебных территориях, в общественно-деловых зонах, в зонах массового отдыха населения приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение К).

Таблица 31

| Объекты | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1. Пляжи и парки в рекреационных зонах | 100 единовременных посетителей | 15 |
| 2. Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | то же | 15 |
| 3. Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 7 |
| 4. Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 15 |
| 5. Садоводческие товарищества | 10 участков | 10 |
| 6. Учреждения управления, правоохранительные; общественные организации | 1000 кв. м общей площади | 6 |
| 7. Кредитно-финансовые организации | то же | 16 |
| 8. Школы | Объект | 10 |
| 9. Дошкольные организации | то же | 7 |
| 10. Производственные объекты | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
| 11. Больницы | 100 коек | 10 |
| 12. Поликлиники | 100 посещений | 3 |
| 13. Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 10 |
| 14. Кинотеатры, музеи, выставки, др. культурно-досуговые учреждения | 100 мест или единовременных посетителей | 12 |
| 15. Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 16. Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м2 | 100 м2 торговой площади | 7 |
| 17. Рынки | 50 торговых мест | 30 |
| 18.Рестораны, кафе общегородского значения | 100 мест | 12 |
| 19. Гостиницы | То же | 8 |
| 20. Вокзал железнодорожный | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 25 |
| 21. Автовокзал |  | 12 |

- Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия

Норматив расстояний от проезжих частей автомобильных дорог до объектов культурного наследия приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 14.28). Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных коммуникаций следует принимать не менее, м:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения:

- в условиях сложного рельефа – 100;

- на плоском рельефе – 50.

- Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта

Дальность пешеходных подходов до ближайших остановок общественного пассажирского транспорта (в метрах) приведена в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.15).

Таблица 32

| Объекты | Дальность пешеходных подходов не более, м |
| --- | --- |
| В жилых зонах с малоэтажной жилой застройкой | 400 |
| В жилых зонах с индивидуальной жилой застройкой | 800 |
| От проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | 400 |
| От главного входа в зонах массового отдыха и спорта | 800 |

- Норматив транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (включая инвалидов)

Норматив транспортной и пешеходной доступности объектов социального назначения (включая инвалидов) приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», п. 11.10).

В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.

- Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности  парковками (парковочными местами) для населения Шебертинского муниципального образования

Согласно СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов, открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей.

Таким образом, минимально допустимый уровень обеспеченности парковочными местами составит 221 место на 1 тыс.чел

- Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки

Норматив озеленения территории санитарно-защитных зон, отделяющих железнодорожные линии от объектов жилой застройки приведен в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», пп. 8.6, 8.20).

Таблица 33

| Линейные объекты, в отношении которых установлены санитарные разрывы | Площадь озеленения, % |
| --- | --- |
| Автомобильные дороги | 60 |
| Железные дороги | 50 |

# Раздел VII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов санитарной очистки территории

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от очистных сооружений

Норматив санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока и норматив санитарно-защитной зоны полигонов твердых бытовых отходов следует принимать согласно пункту 7.1.12 и подпункту 5 пункта 7.1.13 санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

(ред. от 25.04.2014).

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа —50 м

- Норматив расстояния санитарно-защитной зоны от полигонов твердых бытовых отходов

Объектами санитарной очистки являются придомовые территории, уличные проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.

При разработке проектов планировки жилых территорий следует предусматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транспортировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей части проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах на придомовых территориях должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и отделяться от площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

На территории рынков:

–	должна быть организована уборка территорий, прилегающих к торговым павильонам, в радиусе 5 м;

–	хозяйственные площадки необходимо располагать на расстоянии не менее 30 м от мест торговли;

–	урны располагаются из расчета не менее одной урны на 50 кв.м площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м;

–	мусоросборники вместимостью до 100 л располагаются из расчета не менее одного контейнера на 200 кв.м площади рынка, расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 20 м. Для сбора пищевых отходов должны быть установлены специальные емкости. На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 куб.м;

–	на рынках без канализации общественные туалеты с непроницаемыми выгребами следует располагать на расстоянии не менее 50 м от места торговли. Число расчетных мест в них должно быть не менее одного на каждые 50 торговых мест.

На территории парков:

–	хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и другие);

–	урны располагаются из расчета одна урна на 800 кв.м площади парка. На главных аллеях расстояние между урнами не должно быть более 40 м. У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного и другого) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л;

–	при определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня;

–	общественные туалеты необходимо устраивать исходя из расчета одно место на 500 посетителей на расстоянии не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих.

На территории лечебно-профилактических организаций хозяйственная площадка для установки контейнеров должна иметь размер не менее 40 кв.м и располагаться на расстоянии не ближе 25 м от лечебных корпусов и не менее 100 м от пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

# Раздел VIII. Местные нормативы градостроительного проектирования размещения объектов инженерной подготовки и защиты территорий

- Норматив по отводу поверхностных вод

Расчётный показатель отвода поверхностных вод определяется как соотношение протяжённости планируемых к строительству линейных объектов дождевой канализации к площади территории, планируемой в соответствии с генеральным планом к застройке. В соответствии с генеральным планом Поселения, строительство канализационных сетей для отвода дождевых вод к расчетному сроку (2032 год) не планируется. Отвод дождевых вод выполняется по кюветам дорог с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Таким образом, норматив отвода дождевых вод на территории Шебертинского муниципального образования, настоящими нормативами не установлен.

- Норматив по защите территории от затопления и подтопления

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются, учитывая требования СНиП 2.04.03-85 и СП 104.13330.2012.

При защите территории от затопления подсыпкой отметку бровки берегового откоса территории следует принимать в соответствии с требованиями п.3.11 СНиП 2.06.15-85.

Таблица 34

| Показатель | Единица измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Защита территории от затопления и подтопления | превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчётного горизонта высоких вод, м | 0,5 |

# Раздел IX. Объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг и мест захоронения.

Нормативные требования к размещению кладбищ и показатели минимально допустимого уровня обеспеченности земельными участками, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*".

Обоснование обеспеченности объектами, включая земельные участки, предназначенными для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Таблица 35

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Кладбища традиционного захоронения | га на 1 тыс. чел. | 0,24* | СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" (приложение Ж) |
| Бюро похоронного обслуживания | объект на поселение | 1 |  |

Примечание:

*- также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норма земельного участка на одно захоронение.

Места захоронения эпизодически посещаются населением в целях почтения памяти, благоустройства участков и т.д., таким образом, их территориальная доступность не должна превышать 2 часа с использованием транспорта.

# Раздел X. Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культурного наследия местного (муниципального значения) населения Шебертинского сельского поселения.

Виды и категории историко-культурного значения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации определяются в соответствии с требованиями статей 3 и 4 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями).

Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или участка водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия или объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, должно осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями) и Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры Иркутской

области» (с последующими изменениями).

При планировке и застройке сельского поселения не должны предусматривать снос, перемещение или другие изменения объектов культурного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим законодательством.

Территория памятника истории и культуры подлежит охране и использованию вместе с самим памятником как единый комплекс. На территории памятника запрещена строительная и хозяйственная деятельность, кроме реставрации, регенерации и мероприятий для обеспечения физической сохранности памятника и условий его восприятия. Режим содержания территории памятника допускает использование методов компенсационного строительства в целях восстановления композиционной целостности памятников. В целях сохранения традиционной пространственной организации застройки, представляющей историко-культурную ценность, уделить особое внимание сохранению следующих градостроительных характеристик: высотность: средняя этажность застройки в квартале, характер уличного фронта;

соотношение открытых и застроенных пространств в квартале: процент застроенности территории, плотность застройки; максимальные габариты зданий в квартале: высота (в этажах), длина (в метрах);

линия застройки квартала: процент интервалов между домами, характер архитектурного оформления интервала, ориентация уличных фасадов зданий относительно линии застройки;

внутриквартальная планировка: устойчивая форма участков (дворов), наибольший размер стороны участка (двора).

Минимально допустимый уровень обеспеченности объектов культурного наследия и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так

как количество и расположение объектов культурного наследия определяется историческими и культурными факторами.

# Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения.

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения действует Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»,

принятый постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 28 мая 2008

года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

Особо охраняемая природная территория местного значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями представительного органа муниципального образования области полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории местного значения могут образовываться по предложениям органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, юридических и физических лиц с учетом территориального планирования муниципальных образований области. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке территории. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Минимально допустимый уровень обеспеченности особо охраняемыми природными территориями местного значения и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так как количество и размещение таких объектов определяется уникальностью природных комплексов на территории.

# Раздел XII. Городские леса

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности городских лесов.

Режим использования городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлен в соответствии с требованиями Лесного Кодекса РФ.

Нормативные требования к размещению и площади городских лесов, лесопарков и зеленых зон установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Постановления Правительства РФ от 14 декабря 2009 года №1007 «Об утверждении Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах,

площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон».

Городские леса, зеленые зоны (включая лесопарковые зоны) относятся к защитным лесам. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

Минимально допустимый уровень обеспеченности городскими лесами и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется.

# Раздел XI. Особо охраняемые природные территории местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности особо охраняемых природных территорий местного значения.

Категории, виды особо охраняемых природных территорий, а также режимы особой охраны определяются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В отношении особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения действует Закон Иркутской области «Об особо охраняемых природных территориях в Иркутской области»,

принятый постановлением Законодательного собрания Иркутской области от 28 мая 2008

года №43/13а-3С (в ред. Закона Иркутской области от 30.06.2009 №39/5-оз).

Особо охраняемая природная территория местного значения – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями представительного органа муниципального образования области полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории местного значения могут образовываться по предложениям органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области, юридических и физических лиц с учетом территориального планирования муниципальных образований области. Органы местного самоуправления создают особо охраняемые природные территории местного значения на земельных участках, находящихся в собственности соответствующего муниципального образования. В случае если создаваемая особо охраняемая природная территория будет занимать более чем пять процентов от общей площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, решение о создании особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления согласовывает с органом государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городского округа и поселений), документации по планировке территории. Особо охраняемые природные территории проектируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Иркутской области об особо охраняемых природных территориях согласно установленным режимам градостроительной деятельности с привлечением специальных норм и выполнением необходимых исследований. На особо охраняемых природных территориях намечаемая хозяйственная или иная деятельность осуществляется в соответствии со статусом территории и режимами особой охраны. Конкретные особенности и режим особо охраняемых природных территорий устанавливаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Минимально допустимый уровень обеспеченности особо охраняемыми природными территориями местного значения и максимально допустимый уровень их территориальной доступности не нормируется, так как количество и размещение таких объектов определяется уникальностью природных комплексов на территории.

# Раздел XII. Объекты пожарной охраны

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности  и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов пожарной охраны

Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Таблица 41

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные депо | ФЗ РФ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ 101-95, СП 11.13130.2009 |
| 2 | Объекты противопожарного водоснабжения | СП 8.13130.2009 |

В состав объектов пожарной охраны входят пожарные депо, производственные, складские, вспомогательные, общественные и другие здания и сооружения, перечень которых устанавливается заданием на проектирование, разрабатываемым заказчиком, с учетом положений настоящих норм.

Места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта или производственного объекта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара, согласно методикам, приведенным в СП 11.13130.2009.

# Раздел XIII. Объекты гражданской обороны, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами гражданской обороны, необходимыми для предупреждения чрезвычайных ситуаций различного характера, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности.

Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов гражданской обороны, необходимых для предупреждения чрезвычайных ситуаций

Таблица 42

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Защитные сооружения | СНиП II-11-77* |
| 2 | Противорадиационные укрытия | СНиП II-11-77* |
| 3 | Пункты временного размещения | Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области |
| 4 | Сборные эвакуационные пункты |  |
| 5 | Сирены |  |

# Раздел XIV. Объекты, необходимые для обеспечения безопасности людей на  водных объектах

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, необходимыми для обеспечения безопасности людей на водных объектах, и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Обоснование нормативов обеспеченности и доступности для объектов, необходимых для обеспечения безопасности людей на водных объектах

Таблица 43

| № п/п | Наименование объекта | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ледовые переправы | ОДН 218.010-98 |
| 2 | Спасательные подразделения на водных объектах | Региональные нормативы градостроительного проектирования Иркутской области |

Выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, ее содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ согласно ОДН 218.010-98 «Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ».

# Text boxes

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ШЕБЕРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА                     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2015

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ШЕБЕРТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА                     ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2015