10.10.2022 г. №195

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ШЕБЕРТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ДУМА

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШЕБЕРТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2015-2025 ГГ. С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2032 ГОДА

С целью уточнения объемов финансирования, в соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Дума Шебертинского муниципального образования

РЕШИЛА

- Внести в программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Шебертинского сельского  поселения на период 2015-2019гг. с перспективой до 2032 года, утвержденную решением Думы Шебертинского муниципального образования от 31 марта 2015 года № 99 изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать  настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Вестник Шебертинского сельского поселения» и на официальном сайте Шебертинского муниципального образования.

3. Настоящее решение  вступает в силу с момента подписания.

Глава Шебертинского                                                                                                                        муниципального образования

В.А.Никулина

Приложение

к решению Думы

Шебертинского муниципального образования

от 00.10.2022 г.№00

Утверждено

к решением Думы

Шебертинского муниципального образования

от 31.03.2015 г.№99

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

ШЕБЕРТИНСКОГО сельского поселения

на период 2015-2025 годы с перспективой до 2032 года

# I. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования на период 2015-2025 годы с перспективой до 2032 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Администратор программы | Администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Исполнители программных мероприятий | Администрация Шебертинского муниципального образования – администрация сельского поселения |
| Основные цели и задачи программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки территории) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2025 годы с перспективой до 2032 года |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. строительство систем централизованного водоснабжения; 2. строительство систем водоотведения; 3. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах; 4. санитарная очистка населённых пунктов |
| Объемы и источники финансирования Программы | Бюджет Шебертинского муниципального образования 2019 год – 50 000,00 руб. 2020 год – 0,00 руб. 2021 год – 99 000,00 руб. 2022 год – 170 000,00 руб. 2023 год – 600 000,00 руб. 2024 год -1 400 000,00 руб. 2025 год - 300 000,00 руб. Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства областного бюджета; - средства местного бюджета; - внебюджетные источники. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета муниципального образования. |
| Методы реализации программы | Реализация Программы осуществляется выполнением комплекса мероприятий в соответствии с приложением |
| Контроль за исполнением программы | Программа реализуется на территории Шебертинского муниципального образования. Координатором Программы является администрация Шебертинского муниципального образования - администрация сельского поселения. Для оценки эффективности реализации программы Шебертинского муниципального образования будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава Шебертинского муниципального образования. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Технологические результаты: -повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования; -снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса; 3.Бюджетный результат – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений; 4.Социальный результат – создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда района, повышение качества коммунальных услуг. |

# II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Целью разработки Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих систему коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования.

III.Основные цели и задачи программы

Основными задачами Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования базируется на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования разрабатывается на период с 2015 по 2025 годы с перспективой до 2032года.

# VI. Перспективы развития муниципального образования

## VI.I. Общие сведения о муниципальном образовании

Шебертинское муниципальное образование расположено на востоке Нижнеудинского района Иркутской области. На севере муниципальное образование граничит с Атагайским городским поселение, на востоке с Тулунским районным МО. На западе с Худоеланским сельским поселением, на юге с Иргейским сельским поселением. Площадь территории составляет 50499,6 га.

Климат территории – резко континентальный, с холодной зимой и коротким жарким летом. Наиболее высокая температура воздуха в июле, наиболее низкая - в январе.

По количеству осадков территория входит в зону с преобладанием осадков в летне-осенний период (вторая половина июля - сентябрь).

Шебертинское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения Законом Иркутской области от 16 декабря 2004 года № 86-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеудинского района Иркутской области».

В состав Шебертинского  муниципального образования входят шесть населенных пункта: с.Шеберта, с.Даур, д.Большеверстовск, п.Вершина,  пос.жд.ст .Шеберта, уч. Варяг.

## VI.II. Население муниципального образования

Численность населения муниципального образования по состоянию на 1 января 2014 года составила 2048 человек (табл. 1).

Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице.

таблица 1

| № | Наименование | 2014г | 2019г | 2032г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Вершина | 571 | 580 | 617 |
| 2 | с.Шеберта | 655 | 679 | 706 |
| 3 | пос.жд.ст. Шеберта | 336 | 345 | 368 |
| 4 | д. Большеверстовск | 142 | 147 | 150 |
| 5 | с.Даур | 338 | 351 | 366 |
| 6 | уч. Варяг | 6 | 6 | 6 |
|  | Итого | 2048 | 2108 | 2213 |

Таким образом, планируемое изменение численности населения муниципального образования к концу 2032г., относительно 2014г.

Одним из путей решения проблемы увеличения населения является естественный прирост населения.

Сложившаяся в Шебертинском муниципальном образовании демографическая ситуация остается сложной и характеризуется низким уровнем рождаемости, не обеспечивающим простого воспроизводства населения, высоким уровнем смертности и в целом отражает тенденции, происходящие в Иркутской области и стране.

Падение рождаемости по своей динамике становится национальным бедствием. Решить данную проблему возможно только комплексными мерами, в том числе на уровне государства. На федеральном уровне Программа материальной поддержки молодых семей и  женщин, принимающих решение родить и вырастить второго и последующего ребенка, принята и начала работать.

Таблица 2. Возрастная структура населения.

| Возрастные группы | По данным текущего учета | Прогноз |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 г | 2019г | 2032г |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 365 | 385 | 412 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 1173 | 1198 | 1246 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 510 | 525 | 575 |
| Итого: | 2048 | 2108 | 2213 |

## VI.III. Экономика муниципального образования

Малый бизнес на территории Шебертинского муниципального образования на 01 января 2015 года представлен  12 субъектами малого и среднего предпринимательства, из них 12 индивидуальный предприниматель, 1 - Шебертинское сельпо; 6– КФХ, 1 – СХПК «Заря». В том числе по видам экономической деятельности:

Сельское и лесное хозяйство: 6 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля: 12 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

О числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам экономической деятельности

Число занятых в сфере малого бизнеса на территории Шебертинского муниципального образования составляет 113 человек, в том числе на малых предприятиях занято – 113 человек.

Классификация замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности представлена следующим образом:

Сельское и лесное хозяйство: 56 ед.

Добыча полезных ископаемых: 0 ед.

Обрабатывающие производства: 0 ед.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 0 ед.

Строительство: 0 ед.

Оптовая и розничная торговля 57 ед.

Транспорт и связь: 0 ед.

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг: 0 ед.

# V. Характеристика существующего состояния и целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

## V.I. Общая характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Одним из приоритетов жилищной политики в Шебертинском муниципальном образовании является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования находится на очень низком уровне.

## V.II. Водоснабжение

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Шебертинского муниципального образования являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Характеристика существующей организации системы водоснабжения.

Водоснабжение населенных пунктов Шебертинского муниципального образования организовано от водонапорных башен общего пользования, расположенных в населённых пунктах: с.Шеберта, с.Даур, д.Большеверстовск, п.Вершина,  пос.жд.ст .Шеберта, уч. Варяг.

Глубина скважин - по 100м каждая, используются глубинные насосы ЭЦВ 6/10/110.

Центральное водоснабжение имеется в п. Вершина по улице Школьная.

Существующие водонапорные башни являются собственностью Шебертинского муниципального образования.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

таблица №9

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производитель- ность, м³/ч | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Вершина ул. Московская, 32 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1972 | 10 | 100 | - |
| 2 | п.Вершина, ул. Школьная, 3 а | . Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1997 | 10 | 100 | - |
| 3 | с.Шеберта, ул.Новая, 15 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1970 | 10 | 100 | - |
| 4 | с.Шеберта, ул. Трактовая, 2 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1972 | 10 | 100 | - |
| 5 | с.Шеберта, ул. Трактовая, 82 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1981 | 10 | 100 | - |
| 6 | с.Шеберта, ул. Колхозная, 10 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1974 | 10 | 100 | - |
| 7 | с. Даур ул. Солнечная 10 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1980 | 10 | 100 | - |
| 8 | с.Даур ул. Советская 61 г | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1978 | 10 | 100 | - |
| 9 | с.Даур ул. Советская 24 | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1972 | 10 | 100 | - |
| 10 | д. Большеверстовск ул. Советская 7 а | Водонапорная башня, объем бака 10м³ - 1 шт. | 1972 | 10 | 100 | - |

Согласно утверждённым планам, вода из водонапорных башен ежегодно подвергается лабораторным исследованиям. По данным протоколов лабораторных испытаний, пробы воды соответствуют Сан. Пин. 2.1.4.1074-01

Таблица водопотребления. Существующее положение на 2014г.

таблица №10

| Планировочные районы | Население, тыс.чел. | Норма водопотребления, л,сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточный неравномерности | Расчетное водопотребление, м3,сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Большеверстовск | 0,133 | 150 | 1,1 | 1,3 | 28,53 |
| п.Вершина | 0,582 | 150 | 1,1 | 1,3 | 124,84 |
| пос.жд.ст.Шеберта | 0,367 | 150 | 1,1 | 1,3 | 78,72 |
| с.Даур | 0,362 | 150 | 1,1 | 1,3 | 132,93 |
| с.Шеберта | 0,657 | 150 | 1,1 | 1,3 | 140,93 |
| уч.Варяг | 0,002 | 150 | 1,1 | 1,3 | 0,429 |
| Итого | 2,103 | 150 | 1,1 | 1,3 | 506,44 |

## V.III. Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация отсутствует. Ливневая канализация отсутствует.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения населённых пунктов Шебертинского муниципального образования  оборудованы надворными уборными.

V.III.I. Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования

- В настоящее время Шебертинское муниципальное образование имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системы канализации нет.

- В целом, по территории создаются сложности с водоотведением: есть участки, где концентрируется поверхностный сток и не выводится.

- Отсутствие единого организованного водостока на территории поселения во время таяния снега и дождей приводит к подтоплению, а также разрушительно сказывается на улицах и дорогах.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## V.III.II. Существующие балансы системы водоотведения

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70л/сек. с 1га  Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

## V.IV. Теплоснабжение

Жилой фонд усадебного типа отапливается индивидуально (печами и электричеством).

Имеющиеся объекты производственного назначения не отапливаются или имеют электрическое и печное отопление, а именно:

1.Здание Дома культуры –  с. Шеберта, ул.Колхозная, 15 а - отапливается при помощи электричества (ТЕНы) и водяное отопление от местной котельной.

2. Помещения администрации Шебертинского муниципального образования, – с. Шеберта, ул.Трактовая, 2 - отапливается при помощи электричества (ТЕНы).

3. Здание Сельского дома культуры – п. Вершина, ул Школьная, 12 - отапливается при помощи электричества (ТЕНы).

4. Здание Сельского клуба – д. Большеверстовск, ул Советская, 51 - отапливается при помощи печного отопления.

5. Здание Сельского клуба – с.Даур, ул Советская, 61 б - отапливается при помощи электричества (ТЕНы).

6.ФАП – п. Вершина, ул. Лесная 12 -  отапливается при помощи электричества (ТЕНы).

7. МКУ «Шебертинская средняя общеобразовательная школа», - с. Шеберта, ул. Трактовая, 4 – водяное отопление, котельная работает на угле.

8. Здание Шебертинской больницы и Дома-интерната для престарелых отапливаются от котельной, работающей на угле.

9. МКУ «Вершинская школа - сад», - п. Вершина, ул. Лесная, 14 - отапливается при помощи электричества (ТЕНы).

10. МКУ Даурская основная школа – с. Даур, ул. Советская, - отапливается от котельной, работающей на дровах.

## V.V. Газоснабжение

Газоснабжение на территории Шебертинского муниципального образования отсутствует

В рамках данной программы развитие газового хозяйства Шебертинского сельского поселения не рассматривается.

## V.VI. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Шебертинского муниципального образования осуществляется от ПС110/35/10кВ «Шеберта», находящейся в собственности ОАО «ИЭСК» ЗЭС.

Электрические сети 10-35-110кВ выполнены воздушными линиями.

Надежность электроснабжения

Схема построения электроснабжающих сетей 35-110кВ, питающих и распределительных сетей 10кВ в целом соответствует требованиям ПУЭ и РД.34.20.185-94 по надежности электроснабжения.

V.VII. Обращение с ТБО

Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов

На территории  администрации Шебертинского муниципального образования  действуют «Правила благоустройства и санитарного содержания Шебертинского муниципального образования», утвержденные решением Думы Шебертинского муниципального образования № 21 от «30» августа 2012 года, которые устанавливает порядок содержания и организации уборки территорий поселения, включая прилегающие к границам зданий, строений, сооружений и ограждений. Все юридические и физические лица, в т. ч. и индивидуальные предприниматели, расположенные или осуществляющие свою деятельность на территории Шебертинского сельского поселения, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, должностные лица и граждане обязаны выполнять определенные требования.

Разработан и утвержден решением Думы Шебертинского МО №4 от 28.12.2007 г.  Порядок с обращения с отходами производства и потребления на территории Шебертинского муниципального образования.

Территория Шебертинского сельского поселения закреплена за  юридическими и физическими лицами, в т. ч. и индивидуальными предпринимателями, расположенными  на территории Шебертинского муниципального образования и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты.

Зимняя уборка

*   В период с 15 ноября по 15 апреля:

* Уборка снега начинается юридическими и физическими лицами на закрепленных территориях незамедлительно с началом снегопада;

*  Систематически силами и средствами юридических и физических лиц – владельцев зданий должна производиться очистка крыш от снега и наледей на карнизах, водосточных трубах. При этом участки улиц, тротуаров и пешеходных дорожек, примыкающие к данным зданиям должны огораживаться, а так же, во избежание несчастных случаев, приниматься другие меры безопасности;

* В период гололеда посыпка или обработка противогололедными материалами тротуаров, проезжей части улиц и т.д. производится юридическими и физическими лицами (домовладельцами) на прилегающей закрепленной территории, в целях обеспечения содержания их в безопасном для движения состоянии

Летняя уборка

* В период с 15 апреля до 15 ноября:

* Производится уборка закрепленных территорий в зависимости от погодных условий;

* Запрещается сжигание листвы, полимерной тары, пленки и прочих отходов на убираемых территориях и в населенных пунктах.

По постановлениям Администрации Шебертинского МО в данный период производятся общественно-санитарные дни и субботники по очистке территорий.

## V.VIII. Прогноз показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Водоснабжение

Прогноз объема спроса услуг водоснабжения

таблица №12 Перспективные расходы воды на хозяйственно - питьевые нужды

| Планировочные районы | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. на человека | Коэффициент на промышленные нужды | Коэффициент суточной неравномерности | Расчетное водопотребление, м3/сут. | Норма расхода воды на пожаротушение, л/с | Расчетный расход воды на пожаротушение, м3 | Аварийный запас, м3 | Общий неприкосновенный запас в резервуарах, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Большеверстовск | 0,133 | 150 | 1,1 | 1,3 | 28,53 | 3чх1х5 | 54 | 4 | 58 |
| п.Вершина | 0,582 | 150 | 1,1 | 1,3 | 124,84 | 3чх1х5 | 54 | 16 | 70 |
| п.жд.ст. Шеберта | 0,367 | 150 | 1,1 | 1,3 | 78,72 | 3чх1х5 | 54 | 10 | 64 |
| с.Даур | 0,362 | 150 | 1,1 | 1,3 | 132,99 | 3чх1х5 | 54 | 17 | 71 |
| с.Шеберта | 0,657 | 150 | 1,1 | 1,3 | 140,93 | 3чх1х5 | 54 | 18 | 72 |
| уч.Варяг | 0,002 | 150 | 1,1 | 1,3 | 0,429 | 3чх1х5 | 54 | 1 | 55 |
| Итого | 2,103 | 150 | 1,1 | 1,3 | 506,44 | 3чх1х5 | 324 | 66 | 390 |

планируемая жилая застройка и существующий жилой фонд на конец расчётного срока 2032 года оборудуется централизованными системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется внутренним водоснабжением и местными водонагревателями по собственному усмотрению жителей;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет :

- на наружное – 10л/с (при количестве жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5л/с +2х5л/с=15л/с

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1

Уровень спроса на услуги водоснабжения имеет регулярный рост. В первую очередь рост объемов реализации обусловлен развитием водопроводных сетей в Шебертинском муниципальном образовании, с целью большего охвата жилищного фонда централизованным водоснабжением. В настоящей программе ежегодно предусмотрены мероприятия по строительству новых водопроводов. Так в программе за период 2015-2019 годы и с перспективой до 2032 года предусмотрено строительство новых водопроводов в п. Вершина.

Водоотведение

Прогноз спроса в водоотведении потребителей Шебертинского сельского поселения в период 2015-2019 годы и с перспективой до 2032 года.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

Перспективные балансы системы водоотведения приведены в таблице №13

| Таблица перспективного водоотведения на 2019-2032г. |
| --- |
| Потребитель | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водоотведение |
| Наименование расхода |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Шебертинское МО |  |  |  |  |  |
| I этап на 2019г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 2108 | 25 | 52,7 | 4,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 1,4 | 0,5 |
|  | Полив | чел | 2108 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 54,1 | 4,8 |
| II этап на 2032г. | Хозяйственно-бытовые нужды | чел | 2213 | 160 | 354,0 | 28,5 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 9,37 | 3,42 |
|  | Полив | чел | 2213 | 50 | - | - |
|  | Итого: |  |  |  | 363,37 | 31,92 |

Из прогноза можно увидеть, что уровень спроса на услуги водоотведения имеет регулярный рост.

Теплоснабжение

За последние пять лет  на территории муниципального образования не произошли существенные изменения климата, оказывающие влияние как на изменение средней температуры наружного воздуха за отопительный период, так и на его продолжительность. Средняя продолжительность отопительного периода составляет 264 дня, отклонения от данной величины не превышали 3%. Собственник каждого отапливаемого объекта, имеющего собственные источники тепла,  самостоятельно разрабатывает и обеспечивает исполнение топливного баланса в течение года.

Наличие предложения дров для отопления с доставкой обеспечивает спрос населения для отопления своего жилого помещения в полной потребности.

Сбор твердых бытовых отходов

Необходимо установить на территории  поселения дополнительные мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб. для сбора мусора на улицах поселения, а также обязать каждое предприятие торговли, общественного питания и иные учреждения и организации установить урну для сбора мусора.

Наличие регулярного контроля за сбором и вывозом ТБО положительно скажется на общем благосостоянии всего муниципального образования.

# VI. Управление программой

## V.I. Система управления программой и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации программы.

Система управления программой комплексного развития коуммнального комплекса Шебертинского муниципального образования включает организационную схему управления реализацией программой комплексного развития, алгоритм мониторинга и внесения изменений в программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации программой комплексного развития;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Ирркутской области, Нижнеудинского района, органов местного самоуправления Шебертинского муниципального образования, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Ответственные лица за реализацию программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Шебертинского муниципального образования.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой Шебертинского муниципального образования.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

## VI.II. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

Результаты Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Шебертинского муниципального образования определяются с помощью целевых индикаторов. Для мониторинга реализации Программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

## VI.III. Целевые индикаторы для мониторинга реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

В состав целевых индикаторов мониторинга программы комплексного развития систем коммунальной инфаструктуры входят следующие группы индикаторов:

- Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

- Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

- Показатели надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели качества снабжения потребителей коммунальных услуг

- Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

- Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Муниципальные показатели, влияющие на эффективность функционирования коммунальных систем

Таблица № 14

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост доходов местного бюджета от использования имущества | руб. | Прирост доходов местного бюджета к ассигнованиям из бюджета на программу | Отчетность налоговых органов | Положительным признается рост показателя |
| 2 | Доля расходов бюджета на коммунальные услуги | % | Отношение расходов бюджета на коммунальные услуги к общей сумме расходов бюджета поселения | Отчетность структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |
| 3 | Изменение уровня задолженности бюджета перед предприятием по платежам за коммунальные услуги | руб. | Разность между кредиторской задолженностью бюджетных организаций и фактической оплатой из бюджета поселения | Отчетность предприятия структурных подразделений органов местного самоуправления | Положительным признается снижение показателя |

Показатели, отражающие доступность для населения коммунальных услуг

Таблица № 15

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на оплату коммунальных услуг в совокупном доходе населения | % | Отношение среднемесячного платежа за коммунальные услуги к среднемесячным денежным доходам населения | Формы государственной статистической отчетности | Не более 22%* |
| 2 | Доля семей, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг | % | Отношение количества домохозяйств, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в поселении | Формы государственной статистической отчетности 22- ЖКХ (субсидии) и 22-ЖКХ (реформа) краткая | Не более 10%** |
| 3 | Уровень сбора платежей населения по коммунальным услугам | % | Отношение объема средств, собранных за коммунальные услуги, к объему начисленных средств | Формы государственной статистической отчетности | Более 95%** |
| 4 | Темп роста / снижения уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги | % | Отношение уровня сбора платежей населения за коммунальные услуги отчетного года к предыдущему | Формы государственной статистической отчетности | Положительным признается рост показателя |
| 5 | Соотношение изменения тарифов и доходов населения | % | Отношение изменения уровня тарифов на коммунальные услуги к изменению уровня доходов населения | Формы государственной статистической отчетности | 1 |
| 6 | Соотношение стоимости коммунальных услуг поселения и среднего по региону | % | Отношение стоимости коммунальных услуг поселения к средней стоимости по региону | Формы государственной статистической отчетности | 1 |

Показатели качества и надежности снабжения потребителей коммунальных услуг

Таблица № 16

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей | Организация коммунального комплекса | Частота аварий всех коммунальных систем, находящихся в эксплуатации предприятия, не выше одной за 10 лет |
| 2 | Соответствие взятых на анализ проб коммунальных ресурсов нормативным требованиям | шт. | Отношение количества взятых проб к количеству проб отвечающих требованиям нормативов | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Перебои в водоснабжении потребителей (холодной воды) | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 4 | Перебои в водоотведении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца или 4 часа единовременно |
| 5 | Перебои в теплоснабжении потребителей | час | Продолжительность отключений и количество отключений в течение отопительного периода | Организация коммунального комплекса | 0 (допускается отключение на срок не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца*) |
| 6 | Готовность системы теплоснабжения к отопительному сезону (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение нормативной мощности водогрейных котлов, готовых к отопительному периоду к присоединенной нагрузке потребителей | Организация коммунального комплекса. | Не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю |

Показатели, отражающие экономическую эффективность деятельности предприятий коммунального комплекса

Таблица № 17

| № п/ п | Наименование показателя | Ед. Изме- рения | Порядок расчета | Источники информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение рентабельности | % | Отношение текущей рентабельности к показателю предыдущего года | Отчет о прибылях и убытках | Положительная величина |
| 2 | Изменение себестоимость | руб. | Отношение фактических затрат на объем реализации услуг в натуральной форме | Отчетная калькуляция себестоимости услуг | Положительным признается снижение показателя за счет факторов, подконтрольных предприятию |
| 3 | Чистая прибыль | руб. | Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов | Отчет о прибылях и убытках | > 0 (положительным признается увеличение показателя) |

Показатели технико-технологического состояния коммунальных систем

Таблица № 18

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Порядок расчета | Источник информации | Критерий эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент соотношения фактического удельного расхода условного топлива с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию* | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 2 | Коэффициент соотношения фактического расхода воды с нормативным (для теплоснабжения) | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода воды на отпущенную тепловую энергию ** | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 3 | Коэффициент соотношения фактического расхода электрической энергии с нормативным | Ед. | Отношение фактического и нормативного удельного расхода электрической энергии | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 4 | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | ед. | Отношение объема фактических потерь с объемом потерь | Организация коммунального комплекса | 1 |
| 5 | Износ источников коммунальных ресурсов (оборудования) | % | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 40% |
| 6 | Износ коммунальных сетей | % | Отношение фактического срока службы коммунальных сетей к сумме нормативного и возможного остаточного срока | Организация коммунального комплекса | Не более 50% |

- Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета Шебертинского муниципального образования в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств и подлежит ежегодному уточнению. Объем финансирования Программы на 2019 - 2025 годы определен в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Шебертинского муниципального образования.

| № строки | Задачи, мероприятия | Период реализации программы | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |
|  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Внебюджетные средства |
| Задача 1 Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг |
|  | Всего по задаче 1 | 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 г. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 г. | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Обеспечение населекния коммунальной инфраструктурой (приобретение оборудования), в т.ч.: | 2015 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019 г. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 г. | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Текущий ремонт водонапорных башен | 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022г. | 170 000,0 | 0,00 | 0,00 | 170 000,0 | 0,00 |
|  |  | 2023г. | 600 000,0 | 0,00 | 0,00 | 600 000,0 | 0,00 |
|  |  | 2024г. | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,0 | 0,00 |
|  |  | 2025г. | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,0 | 0,00 |
| Мероприятия планируемые в рамках концессионного соглашения |
|  |  | 2019г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2020г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Перекладка сетей теплоснабжения(Замена участка тепловой сети по адресу: Иркутская область, Нижнеудинский район, с. Шеберта, ул. Трактовая 1А) | 2024г. | 1 100 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,0 |
|  |  | 2025г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ИТОГО по Программе |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2016г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2017г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2018г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2019г. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2020г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021г. | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2022г. | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2023г. | 600 000,0 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2024г. | 1 400 000,0 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 100 000,00 |
|  |  | 2025г. | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |